«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации городского

округа Кинель

__________________ А.А. Прокудин

«___»___________________ 2010 г.

ИЗМЕНЕНИЯ

В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ

по определению  поставщика автотранспортных средств и коммунальной техники для нужд администрации г.о. Кинель

В соответствии со ст. 33 Федерального закона  № 94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005, в Задание Заказчика на поставку техники документации об аукционе внесены следующие изменения:

-  в  лот №2  (на поставку Автогрейдера для  круглогодичного использования по содержанию городских дорог с твёрдым покрытием)

Сроки предоставления гарантий  - 12 месяцев или 1000 мото\часов работы;

Основные технические характеристики техники –

Автогрейдер:

Рама – шарнирно – сочлененная,

число передач:

вперёд - 12

назад – 4

минимальный радиус поворота – 8,0 м

база – 6200мм

колея - 2072 мм

Габаритные размеры:

( с бульдозером без рыхлителя)

длина – 9370

высота (с проблесковыми маяками) – 3590мм

эксплуатационная масса – 15775 кг.

Грейдерный отвал:

длина – 3740мм

высота – 630

вынос – 600мм

Бульдозерный отвал:

длина – 2475 мм

высота - 840 мм

- в  лоты №№1,2,3,4,5      Система   ГЛОНАСС -   требование не обязательное!!!