Приложение №1

к муниципальному Контракту № ____

от «_____»  ______________2007г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение природоохранных мероприятий

«Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений в пос. Усть-Кинельский»

1. Состояние вопроса

Численность населения пос. Усть-Кинельский составляет 9131 человек. В данном населенном пункте имеются канализационные очистные сооружения производительностью 2700м3/сут, построенные в 1986 году. Производительность существующих очистных сооружений не обеспечивает прием всего объема сточных вод. Кроме того, в настоящее время качествоочищенных сточных вод, сбрасываемых в р. Большой Кинель неудовлетворяет нормативным требованиям по следующим показателям:

- нитриты;

- фосфаты;

- БПК.

Необходимо произвести расширение и реконструкцию существующих канализационных очистных сооружений с доведением качества очищенных стоков до нормативных требований.

2. Методология

Проведение топографо-геодезисеских работ и инженерно-геологических изысканий для реконструкции канализационных очистных сооружений в пос. Усть-Кинельский.

3. Способ реализации результатов

Расширение и реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Усть-Кинельский, в соответствии с разработанным проектом.

4. Ожидаемая эффективность внедрения результатов работы

Очистка всего объема сточных вод, образующихся в пос. Усть-Кинельский. Выполнение нормативных требований по качеству сточных вод, сбрасываемых в р. Большой Кинель.

5. Основные требования, предъявляемые к выполнению работ

Основными требованиями, предъявляемыми к выполнению работ, являются:

- работа должна быть проведена в соответствии с нормативными требованиями к составу и содержанию таких работ;

- достоверность и достаточность сведений;

- обоснованность и правильность выбора расчетных методов;

- все виды научно-технической продукции должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ и представлены Госзаказчику в 4 экземплярах;

В состав проекта разработать раздел по охране окружающей среды, ГО и ЧС.

Проекты всех видов нормативной документации должны быть на завершающем этапе научно-исследовательской работы разработчиком согласованы со всеми заинтересованными организациями, и быть полностью готовыми к утверждению.

6. Порядок рассмотрения и приемки работ

6.1. Проектная документация, имеющая все необходимые согласования и заключения компетентных органов, как результат работы по настоящему Контракту, передается Головным исполнителем Госзаказчику по накладной на бумажном носителях в количестве 4 экземпляров и в электронном виде в количестве 1 экземпляра, в формате, доступном для редактирования и в графическом редакторе, оформленных в установленном порядке. Объемы выполненных работ оформляются актом сдачи-приемки выполненных работ, передаваемым одновременно с проектной документацией.

6.2. Госзаказчик рассматривает представленные документы в срок не  более 2-х месяцев. При выявлении Госзаказчиком несоответствий предоставленной проектной документации настоящему Техническому заданию и требованиям нормативной документации Стороны на основании мотивированного отказа Госзакачика в приеме выполненных работ составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их устранения. Обнаруженные недостатки  в проектной документации Головной исполнитель устраняет безвозмездно.

6.3. После устранения Головным исполнителем недостатков,  выявленных Госзаказчиком, Госзаказчик направляет Головному исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ в приемке работ.

6.4. Недостатки проектной документации, выявленные Госзаказчиком, устраняются Головным исполнителем собственными силами и средствами.

При этом срок устранения замечаний Госзаказчика не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней.

6.5. При отсутствии у Госзаказчика замечаний к проектной документации Головной исполнитель в течение трех дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ передает заказчику по накладной 4 экземпляров проектной документации и в электронном виде в  количестве 1 экземпляра, в формате, доступном для редактирования и в графическом редакторе, оформленных в установленном порядке.

7. Условия выполнения работ

Данное техническое задание может быть изменено и дополнено в процессе выполнения работ по соглашению сторон.

Составил: _____________________ Федюкин С.Г.

Приложение №2

к муниципальному Контракту № ____

от «_____»  ______________2007г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| № п/п | Наименование этапа | Результат выполнения этапа | Стоимость тыс.руб. | Сроки выпол- нения | Организации- исполнители (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топографо-геодезические изыскания на территории существующих канализационных очистных сооружений пос. Усть-Кинельский | Заключение проектной организации с предоставлением отчета по топографо-геодезическим изысканиям | 280,000 | Ноябрь 2007г. |  |
| 2 | Инженерно-геологические изыскания на территории существующих канализационных очистных сооружений пос. Усть-Кинельский | Заключение проектной организации с предоставлением отчета по инженерно-геологическим изысканиям | 375,000 | Ноябрь 2007г. |  |
| 3 | Обследование канализационной насосной станции, первичных отстойников и здания хлораторной на территории канализационных очистных сооружений пос. Усть-Кинельский и составление обмерочных чертежей | Заключение проектной организации с предоставлением отчета по обследованию канализационных очистных сооружений пос. Усть-Кинельский | 287,362 | Ноябрь-декабрь 2007г. |  |
| 4 | Разработка основных технологических решений рабочего проекта «Расширение и реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Усть-Кинельский». Подготовка разделов АС, ГП и ОТР рабочего проекта «Расширение и реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Усть-Кинельский» | Проект решения «Реконструкции канализационных очистных сооружений г. Кинель» | 2057,638 | Декабрь 2007г. |  |
|  | Итого |  | 3000,000 |  |  |