Техническое задание

на ремонт мягкой кровли жилых домов  пгт Усть-Кинельский

ул. Шоссейная 79 а

- Работы по ремонту объектов вести в соответствии с дефектным актом.

- Все работы должны производиться в срок и с надлежащим качеством

согласно СНиП и других норм и правил.

- Все используемые материалы  и оборудование должны соответствовать

ГОСТам и иметь  сертификаты качества.

4. Постоянно соблюдать правила техники безопасности, пожарной                        безопасности.

Директор ООО «Комплекс-Сервис»                                       Петлин В.М.

# Общество с ограниченной ответственностью

# «Комплекс-Сервис»

446442, Самарская обл., г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Сосновая, 10, ИНН/КПП 6350009018/635001001,

Р/сч 40702810554240100596 в Поволжском банке СБ РФ г.Самара , кор/сч 30101810200000000607, БИК 043601607,

ОГРН 1056350004193, ОКПО 78252628

№  75                                                                                             3 августа 2007 года

Главе админстрации

городского округа Кинель

Чихиреву В.А.

Просим Вас провести капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома, расположенного по адресу:

пгт Усть Кинельский, ул. Шоссейная 79а на сумму  615760,73  рублей  из  средств городского бюджета.

Директор

ООО «Комплекс сервис»                                                                  Петлин В.М.

Открытый конкурс

Ремонт кровли жилого дома  пгт. Усть Кинельский, ул. Шоссейная 79а

1. Заказчик  -   администрация городского округа Кинель

2. Максимальная цена  - 615760,73 руб.

3. Сроки выполнения работ -  август – сентябрь 2007 г

4. Условия финансирования – без аванса, по факту выполнения работ.

5. Источник финансирования – бюджет городского округа.

ДЕФЕКТНЫЙ    АКТ     №  1

Жилой дом пгт. Усть-Кинельский

| № пп | Виды работ | Шифр и номер позиции нормативов | Ед. изм. | К-во | Норма времени чел/ч | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ул. Шоссейная 79а |  |  |  |
| 1 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов | 58-7-6 | 100 м2 | 12,6 | 1951 |  |
| 2 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам | 12-01-004-04 | 100 м | 2,63 | 107 |  |
| 3 | Оклейка поверхностей стеклотканью, первый слой на нефтебитуме | 13-05-003-03 | 1 м2 | 24,41 | 30,0 |  |
| 4 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 12-01-002-09 | 100 м2 | 0,274 | 5,0 |  |
|  | Всего по кровле |
| 1 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов | 58-7-6 | 100 м2 | 12,6 | 1951 |  |
| 2 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам | 12-01-004-04 | 100 м | 2,63 | 107 |  |
| 3 | Оклейка поверхностей стеклотканью, первый слой на нефтебитуме | 13-05-003-03 | 1 м2 | 24,41 | 30,0 |  |
| 4 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 12-01-002-09 | 100 м2 | 0,274 | 5,0 |  |

Зам.директора ООО «Комплекс Сервис»                                           Ромадин А.М.

Техник ПТО                                                                                          Боярская Л.И.