Техническое задание

Лот №1.

поставка грузо- пассажирского автомобиля (пикап) в количестве -1шт.

Новый.Без пробега. Год выпуска не ранее 2008г.

Базовая модель	ВАЗ-21214

Число мест	2

Число пассажирских дверей	2

Грузоподъемность, кг	490

Полная масса, кг	1900

Двигатель (модель), 4-хтактный, бензиновый

Объем, куб. см.	1690

Мощность двигателя, кВт (л. с.)	59,5 (80,9)

Максимальная скорость, км/ч	110

База, мм	2850

Длина, мм	4440

Ширина, мм	1660

Гидроусилитель руля.

Размер грузового отсека (внутренний),  с жесткой надстройкой, мм

Длина	1840

Ширина	1600

Высота	1100

Объем, куб.м.	3,5

Число открывающихся бортов (дверей)	3

Лот №2.

поставка легковых (седан) автомобилей в количестве 2 ед.

Новый.Без пробега. Год выпуска не ранее 2008г.

Внешнее оборудование:

- диски колес из легкого сплава R14;

- фартуки передних колес;

- металлизированная окраска;

- артемальное остекление;

- брызговик двигателя;

- облицовка порогов пола, щитки арок передних колес;

Внутреннее оборудование:

- подлокотник сиденья водителя правый, в котором имеется место для хранения телефона, гнездо для его подключения;

- часы электронные;

- фильтр поступающего в салон воздуха;

- аудиоподготовка;

Оборудование безопасности:

-  АБС (антиблокировочная система тормозов)

- иммобилайзер;

- подушка безопасности;

- ремни безопасности для всех мест;

Оборудование комфорта:

- электроусилитель рулевого управления;

- электропривод стеклоподъемников передних дверей;

- электропривод замка крышки  багажника;

- зеркало заднего вида с электроприводом и обогревом;

- центральный замок с дистанционным управлением;

- регулируемая по углу рулевая колонка;

- тип кузова – седан;

- количество дверей – 4 шт.;

- средняя снаряженная масса – 1088 кг;

- средняя максимальная скорость – 183 км/ч;

- время разгона до 100 км/ч – 11,5 сек.;

- коробка передач – механическая, пятиступенчатая;

- объем двигателя – 1,6 л.;

- тип двигателя – инжекторный, 16 клапанный;

- длина/ширина/высота/база, мм – 4350/1680/1420/2492;

- объем багажного отделения – 430 дм3;

- колесная формула/ведущие колеса – 4х2/передние;

- компоновочная схема автомобиля – переднеприводный;

- нормы токсичности – Евро-3,4;

- тип двигателя – бензиновый, четырехтактный распределенный впрыск с электронным управлением;

- количество и расположение цилиндров  - 4,  рядное;

- топливо – неэтилированный бензин АИ-95 (min);

- расход топлива в городском цикле, л/100 км – 9,8;

- конструкция должна предусматривать установку на автомобиль кондиционера, механизма автоматической регулировки хода педали;

- цвет – светло-сребристый, светло-серебристый с голубоватым оттенком (альтаир, снежная королева или кристалл)

Начальник ОХО                                              А.А. Калякин