«Утверждаю»: Глава администрации городского округа Кинель _________А.А. Прокудин « ______» ___________________ 200 г.

# ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации реконструкции

улично –дорожной сети городского округа Кинель

| 1.Основание для проектирования: | Областная целевая программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009 – 2015 годы», утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 01.10.2008 г. № 399 (в ред. от 20.03.2009 г. № 181) |
| --- | --- |
| 2. Местонахождение объекта: | Самарская область, городской округ Кинель ул. Гагарина — от перекрёстка с ул. Невская до перекрёстка с ул. Шахтёрская, протяженность 500 м уточняется проектом. ул. Садовая — от пересечения с ул. Шахтёрская до пер. Профессиональный протяженность 600 м , уточняется проектом. пер.Профессиональный — от пересечения с ул. Садовая до ул.Куйбышева протяженность 400 м, уточняется проектом. ул. Куйбышева - протяженность 200 м уточняется проектом. Ул. Вокзальная - протяженность 1000 м уточняется проектом. |
| 3. Исходные данные для проектирования | Выполнить сбор исходных данных в соответствии с требованиями нормативных документов; |
| 4. Выполнение изысканий | В объеме, необходимом для обоснования и принятия решений по проекту в соответствии с требованиями нормативных документов в следующем составе: инженерно-геодезические изыскания; инженерно-геологические изыскания; инженерно-гидрометеорологические изыскания (при необходимости); инженерно-экологические изыскания (при необходимости). Выполнить охранно-разведочные археологические работы и обследование территории для выявления памятников; Инженерно-геодезические изыскания представить в системе координат (по согласованию с органами архитектуры администрации района); Местоположение пересечений инженерных коммуникаций с трассой участка проектирования в плане согласовать с владельцами инженерных коммуникаций. |
| 5. Технико-экономические показатели объекта |  |
| 5.1 Категория участка дороги (улицы) | в соответствии с классификацией по СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка в застройках городских и сельских поселений, с дополнениями и изменениями; |
| 5.2 Протяжение участка дороги (улицы), км | Общая протяженность улично-дорожной сети – 2,7 км (уточняется проектом) в том числе: ул. Гагарина – 0,5 км (уточняется проектом); ул. Садовая – 0,6 км (уточняется проектом); пер.Профессиональный – 0,4 км (уточняется проектом); ул. Куйбышева – 0,2 км (уточняется проектом); ул. Вокзальная – 1,0 км (уточняется проектом). |
| 5.3 Прочие требования | Основные технические и геометрические характеристики плана трассы и поперечного профиля принять в соответствии с действующими нормативными документами. Нормативные нагрузки, расчётные схемы нагружения и габариты приближения автомобильных дорог принять в соответствии с действующими нормативными документами. Расчетные нагрузки для расчета дорожной одежды и проверки устойчивости земляного полотна – определить в соответствии с действующими нормативными документами. Характеристики искусственных сооружений – определить по СНиП 2.05.03-84* с изменениями и дополнениями «Мосты и трубы». |
| 6. Специальные требования к составу проекта, работ, содержанию и оформлению проекта |  |
| 6.1 Состав проекта | Состав проекта, разделов проекта принять в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, и иными нормативными документами, предусмотренными федеральными законами и решениями Правительства РФ. |
|  | Разработать разделы: |
|  | 6.1.1 Материалы, обосновывающие технические решения; |
|  | 6.1.2 «Обоснование изъятия и предоставления земельных участков» в составе: «Проект полосы отвода», включающий проект границ земельного участка или документ аналогичной формы и содержания в соответствии с действующим законодательством; Материалы по рекультивации, должны содержать проект рекультивации сельскохозяйственных угодий, предоставляемых на период реконструкции объекта в соответствии с действующим законодательством (при необходимости); |
|  | 6.1.3 Мероприятия по охране окружающей среды; |
|  | 6.1.4 «Организация и безопасность движения» в соответствии с действующими нормативными документами и согласовать с УГИБДД ГУВД по Самарской области; |
|  | 6.1.5 Организация работ по содержанию объекта; |
|  | 6.1.6 Проект организации строительства, должен содержать «Ресурсоемкость строительства» с указанием необходимые для реализации материальные и трудовые ресурсы; |
|  | 6.1.7 Мероприятия по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций, должен содержать «мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; |
|  | 6.1.8 Раздел «Внедрение новых технологий, техники, конструкций и материалов» (Распоряжение Росавтодора от 26.05.06 № 01-28/3486); |
|  | 6.1.9 Раздел переустройства инженерных коммуникаций по техническим условиям заинтересованных лиц и организаций; |
|  | 6.1.10 Конкурсную документацию для проведения конкурса на строительные работы в составе: -чертежи; -ведомость объемов работ; -технические спецификации на основе Технических спецификаций на виды работ при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; |
|  | 6.1.11 Сметная документация. |
| 8.2 Состав работ, содержание и оформление проекта | 6.2.1 Разработать документацию в составе, достаточном для принятия технических решений и параметров, предусмотренных настоящим заданием, обоснования объемов и сметной стоимости объекта, подготовки документов для осуществления процедур изъятия и предоставления земельных участков для размещения объекта, составления комплекта документов для организации конкурса на подрядные строительные работы; |
|  | 6.2.2 Согласовать проект с органами государственного надзора и заинтересованными организациями, а также получить положительные заключения необходимых экспертиз в соответствии с требованиями действующего законодательства; |
|  | 6.2.3 Получение положительного заключения государственной экспертизы осуществляет проектная организация. Проведение экспертиз и согласований оплачивает проектная организация; |
|  | 6.2.4 Получение и оплату технических условий по переустройству инженерных коммуникаций заинтересованных организаций и владельцев коммуникаций осуществляет проектная организация; |
|  | 6.2.5 Участвовать без дополнительной оплаты в рассмотрении проекта заказчиком в установленном им порядке, защите проекта в органах государственной экспертизы, представлять пояснения, документы обоснования по требованию экспертизы, вносить в проект по результатам рассмотрения у заказчика и замечаниям экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию; |
|  | 6.2.6 Проект оформить подписями руководителя генеральной проектной организации и главного инженера, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование; |
|  | 6.2.7 Материалы проекта оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-97 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и в соответствии с требованиями нормативных документов, указанных в Приложении 1; |
|  | 6.2.8 Для разработки проектных решений могут быть использованы технические документы, перечисленные в Приложении 1, а так же другие технические документы, им не противоречащие; |
|  | 6.2.9 В составе проекта выделить в отдельные книги: технический отчет о выполненных инженерных изысканиях; «проект полосы отвода», включающий проект границ земельных участков, предоставляемых для реконструкции объекта или документ аналогичной формы и содержания в соответствии с действующим законодательством; проект рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период реконструкции объекта; охрана окружающей среды; документацию для проведения конкурса на строительные работы; проект организации строительства; сметную документацию. |
| 7. Метод определения стоимости строительных работ | 7.1 Состав и формы сметной документации принять в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-35.2004 (и МДС 81-30.2002 в части, не противоречащей МДС 81-35.2004), номенклатуру глав сводного сметного расчета принять в соответствии с порядком, применяемым в Росавтодоре Минтранса России; |
|  | 7.2 При разработке сметной документации использовать программный комплекс Estimate, или сметный программный продукт, имеющий сертификацию Росстроя России с поддержкой универсального формата АРПС 1.10; |
|  | 7.3 Сметную стоимость реконструкции определить в базовом уровне цен на основе ТЕР – 2001, а при их отсутствии ФЕР – 2001 и руководствоваться МДС 81-35.2004; при составлении сметной документации в текущем уровне цен применить ресурсный метод; |
|  | 7.4 При составлении сметной документации в текущем уровне цен применить ресурсный метод; Уровень цен Согласовать с Заказчиком; |
|  | 7.5 Сводный сметный расчет составить в трех вариантах: - в базовом уровне цен; - в текущем уровне цен базисно-индексным методом; - в текущем уровне цен на основании ресурсных смет; |
|  | 7.6 Затраты, связанные с изъятием земель в бессрочное или срочное пользование, а также выкупом объектов недвижимого имущества принять по составленным отчетам об их рыночной стоимости, расчетам убытков собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов, платы за перевод и изъятие земель лесного фонда, арендных платежей, затрат на перенос сооружений и инженерных коммуникаций; |
| 8. Особые условия проектирования и строительства |  |
|  | Предусмотреть выделение этапов (очередей) реконструкции и сдачу проекта по отдельным улицам для прохождения государственной экспертизы и проведения строительно-монтажных работ; |
|  | 8.2 Рабочие чертежи входят в состав проекта; |
|  | 8.3 Временный отвод под резервы грунта производится подрядчиком; |
|  | 8.4 План трассы согласовать с Заказчиком. |
|  | 8.5 Конструкцию дорожной одежды и основные проектные решения принять на основе технико – экономического сравнения вариантов с учетом выделения пусковых комплексов; |
|  | 8.6 Знаки, позволяющие вынести ось проектируемой дороги и репера высотных отметок сдать заказчику по акту. Все знаки должны быть установлены вдоль границы участка строительных работ, быть четко обозначены для исключения неумышленного уничтожения, позволять однозначно идентифицировать закрепляемый пункт; |
|  | 8.7 Материалы выбора земельных участков для реконструкции автомобильной дороги (акт выбора земельных участков, схема занимаемых земель, технические условия, требуемые согласования, решения органов местного самоуправления, касающиеся отвода земельных участков и т.п., оформленные в соответствии с действующим законодательством) передать заказчику в 4-х подлинных экземплярах (или в копиях, заверенных в установленном законом порядке); |
|  | 8.8 Разработать ведомость источников получения материалов и согласовать с Заказчиком; |
|  | 8.9 К ведомости источников получения, расстояний и способов транспортировки основных строительных материалов и конструкций приложить схематическую карту расположения объекта с привязкой к существующей дорожной сети, с указанием источников получения материалов и расстояний доставки материалов до объекта; |
|  | 8.10 Разработать и передать Заказчику презентационный материал на проектируемый объект (презентация в Power Point и мультимедиа на DVD); |
|  | 8.11 Проект передать заказчику в 5-ти экземплярах на бумажных носителях в переплетенном виде (жесткий переплет), один экземпляр в электронном виде (на Usb flash носителях) и один экземпляр презентационного материала. Структура и название документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях. |
| Продолжительность реконструкции | Определить проектом организации строительства. |

Приложение № 1

Перечень

технических документов,

подлежащих использованию при разработке проектной документации

- СНиП 23-01-99. Строительная климатология

- СНиП 2.01.07-85*.	Нагрузки и воздействия, с дополнениями и изменениями

- СНиП II-7-81.	Строительство в сейсмических районах, с дополнениями и изменениями

- СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии, с дополнениями и изменениями

- СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка в застройках городских и сельских поселений, с дополнениями и изменениями

- СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства, с дополнениями и изменениями

- ГОСТ Р 52398-2005. Классификация автомобильных дорог

- Федеральный Закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»

- Федеральный Закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»

- ГОСТ Р 52399-2005. Геометрические элементы автомобильных дорог

- СНиП 3.04.03-85.	Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии

- СНиП 2.05.02-85 с изменениями и дополнениями. Автомобильные дороги

- СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги

- СНиП 2.05.03-84* с изменениями и дополнениями. Мосты и трубы

- СНиП 3.06.04-91 с изменениями и дополнениями. Мосты и трубы

- ГОСТ Р 52748-2007 «Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения.

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

- СН 467-74. Нормы отвода земель для автомобильных дорог

- ВСН 208-89, «Инженерно-геодезические изыскания железных и автомобильных дорог»

- ВСН 3-81, Минавтодор РСФСР. Инструкция по учету потерь народного хозяйства от дорожно-транспортных происшествий при проектировании автомобильных дорог.

- ВСН 25-86, Минавтодор РСФСР. Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах.

- ВСН 18-84, Минавтодор РСФСР. Указания по архитектурно- ландшафтному проектированию автомобильных дорог.

- ВСН 84-89, Минтрансстрой СССР. Изыскания, проектирование и строительство автомобильных дорог в районах распространения вечной мерзлоты

- ВСН 178-91, Минтрансстрой СССР. Нормы проектирования и производства буровзрывных работ при сооружении земляного полотна

- ОДН 218.046-01 Минтрансстрой России. Проектирование нежестких дорожных одежд.

- ОДН 218.1.052.2002 "Оценка прочности нежестких дорожных одежд".

- ВСН 197-91, Минтрансстрой СССР. Инструкция по проектированию жестких дорожных одежд.

- Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежестких дорожных одеждах, Росавтодор 2002 год

- Рекомендации по устранению колей на автомобильных дорогах, Росавтодор 2002 год

- Методические рекомендации по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных вяжущими, Росавтодор, 2003 год

- Руководство по применению ПАВ при устройстве асфальтобетонных покрытий

- Руководство по грунтам и материалам, укрепленными органическими вяжущими, Росавтодор 2003 год

- ВСН 23-75, Минавтодор РСФСР. Указания по разметке автомобильных дорог.

- Требования к автомобильным дорогам с регулярным автобусным сообщением, ФДС России, 1999 год

- ГОСТ 218.1.002-2003. Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования

- ВСН 103-74, Минтрансстрой СССР. Технические указания по проектированию пересечений и примыканий автомобильных дорог

- ВСН 33-87, Минавтодор РСФСР. Указания по производству изысканий и проектированию лесонасаждений вдоль автомобильных дорог

- ВСН 24-88, Минавтодор РСФСР. Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог

- ВСН 32-81, Минтрансстрой СССР. Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах

- ВСН 51-88, Минавтодор РСФСР. Инструкция по уширению автодорожных мостов и путепроводов

- ВСН 165-85, Минтрансстрой СССР. Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай)

- Руководство по защите металлоконструкций от коррозии и ремонту лакокрасочных покрытий металлических пролетных строений эксплуатируемых автодорожных мостов, Росавтодор 2002 год

- ВСН 206-87, Минтрансстрой СССР. Нормы проектирования. Параметры ветровых волн, воздействующих на откосы транспортных сооружений на реках

- ВСН 8-89, Минавтодор РСФСР. Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог

- ГОСТ Р 52289-2004 Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

- ГОСТ Р 52290-2004 Знаки дорожные

- Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов, Минтранс России, 1995 год

- Методические рекомендации по оценке необходимого снижения звука у населенных пунктов и определению требований акустической эффективности экранов с учетом звукопоглощения, Росавтодор 2003 год

- Методические рекомендации по разработке проекта содержания автомобильных дорог, Росавтодор 2003 год

- Методические рекомендации по ремонту цементобетонных покрытий автомобильных дорог, Росавтодор, 2003 год

- Методическими рекомендациями по определению нормативных нагрузок, расчетных схем нагружения и габаритов приближения автомобильных дорог общего пользования

- "Порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации для дорожных работ, финансируемых из федерального дорожного фонда", утвержденный приказом Росавтодора от 13.07.1999 № 237

- "Методические рекомендации по проведению землеустройства при образовании новых и упорядочении существующих объектов землеустройства" от 17.02.03. (утверждены Руководителем Федеральной службы земельного кадастра России)

- «Временные методические рекомендации по расчету размера убытков, причиненных собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков изъятием для государственных или муниципальных нужд или временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц» от 11.03.05 (утверждены Руководителем Федеральной службы земельного кадастра России)

- Положение о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства

- Постановление Правительства РФ № 20 от 19.01.2006 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации  строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.»;

- ВСН 156-88 «Инженерно-геологические изыскания железнодорожных, автодорожных и городских мостовых переходов»

- ВСН  42-87 «Инструкция по проведению экономических изысканий для проектирования автомобильных дорог»

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»

- ГОСТ 26775-97 «Габариты подмостовые судоходных пролётов мостов»

- ГОСТ 9238-83 «Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм»

- СП 32-102-95 «Сооружения мостовых переходов и подтопляемых насыпей. Методы расчета местных размывов»

- Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования красных линий в городах»

- Пособие по проектированию элементов плана, продольного и поперечного профилей, инженерных обустройств, пересечений и примыканий автомобильных дорог

- СН 449-72 Указания по проектированию земляного полотна железных и автомобильных дорог

- Пособие по проектированию земляного полотна автомобильных дорог в слабых грунтах

- ГОСТ Р 52606-2006 Технические средства организации дорожного движения. Барьерные ограждения. Термины и определения

- СНиП 2.05.09-90 «Трамвайные и троллейбусные линии»

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

- СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения»

- ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учётом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения»

- ГОСТ 21.101-97 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»

- ГОСТ 21.501-93 «СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей»

- ГОСТ 21.110-95 «СПДС. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов»

- ГОСТ 21.204-93 «СПДС. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта»

- ГОСТ 21.206-93 «СПДС. Условные обозначения трубопроводов»

- ГОСТ 21.302-96 «СПДС. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям»

- ГОСТ 21.406-88 «СПДС. Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах»

- ГОСТ Р21.1207-97 «СПДС. Условные графические обозначения на чертежах автомобильных дорог»