Приложение 3

«Утверждаю:»

Руководитель управления

архитектуры и градостроительства

администрации городского округа Кинель

Самарской области

______________ С.Г. Федюкин

«____» ________________ 2009г.

Техническое задание

на выполнение работ по объекту: «Техническое перевооружение и корректировка проекта строящихся очистных сооружений на НФС г. Кинеля Самарской области»

Требования к содержанию и расчету стоимости работ.

1. Работы должны быть выполнены в соответствии с РП «Техническое перевооружение и корректировка проекта строящихся сооружений на НФС г. Кинеля" и в полном объеме учтены участником размещения заказа в предлагаемой им смете на производство работ.

2. Наименование и объемы работ, а также материалы, не включенные в расчет стоимости, считаются не включенными в ценовое предложение.                     В таком случае считается, что участник размещения заказа представил ценовое предложение на частичное выполнение работ, либо выполнение работ с ненадлежащим качеством.

3. Стоимость контракта определяется на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001), Сборника средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ ССЦ, региональных индексов пересчета сметной стоимости строительства к ценам 2009 года с обязательным приложением обоснования применяемого коэффициента перевода стоимости СМР и оборудования в текущие цены.

4. Снижение стоимости работ, производимое участником размещения заказа, должно быть указано: по конкретным статьям (строительные, монтажные работы, оборудование, материалы), а также по структуре затрат (материалы, механизмы, заработная плата, накладные расходы, сметная прибыль и лимитированные затраты).

5. Не допускается снижение стоимости работ участником размещения заказа путем применения общего понижающего коэффициента к объемам выполняемых работ.

Требования к качеству работ и оборудованию.

1. Технология и качество выполняемых работ должна удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП).

2. Гарантия качества – не менее 6 лет от даты подписания акта приемки в эксплуатацию объекта.

3. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. Должны быть предъявлены сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

4. Обеспечение на строительной площадке выполнения необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдение правил пожарной безопасности, а так же содержание в чистоте и уборку строительной площадки и непосредственно прилегающей к ней территории.

Требования к участнику размещения заказа.

1.)Участник размещения заказа должен иметь действующие допуски или сертификат на право осуществления работ по предмету торгов, которые  должны содержать следующий перечень видов работ,  оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства:

III. Виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту

- Подготовительные работы на строительной площадке

4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий

4510215 Устройство временных защитных ограждений

- Работы по сносу строений и разборке конструкций

4510301 Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд

4510302 Разборка наземной части производственных зданий

4510304 Разборка оконных,  дверных и воротных проемов, перегородок

и подвесных потолков

- Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода

4510463 Устройство  подстилающих  слоев  и  оснований  из  песка и

гравия

4510464 Устройство подстилающих слоев и оснований из щебня

4510465 Устройство дренирующих слоев и фильтров из щебня (угля)

- Работы по разработке выемок, вертикальной планировке

4510411 Разработка грунта  экскаваторами  в  выемках,  котлованах,

траншеях и отвал или насыпь

4510412 Разработка   грунта   экскаваторами   с    погрузкой    на

железнодорожный или автомобильный транспорт и вывозом

4510413 Разработка и перемещение грунта бульдозерами

4510414 Разработка и перемещение грунта скреперами

4510417 Копка ям механизированным способом

- Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам

4510427 Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением электро - или

пневмотрамбовками

- Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров.

4520166 Устройство  буронабивных  свай   с  бурением   скважин   и

заполнение бетоном полых свай

- Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек

4510431 Уплотнение грунта тяжелыми трамбовками

4510432 Уплотнение грунта катками и грунтоуплотняющими машинами

- Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов

4510421 Опускание колодца с механизированной разработкой грунта

- Работы бетонные

4510503 Установка и разборка щитовой опалубки

4510506 Установка   и  разборка  деревянных  подмостей,  пирсов  и

опалубки

4520115 Установка арматуры монолитных железобетонных конструкций

4520117 Установка армосеток,  армокаркасов,  армоферм,  арматурных

конструкций с     обетонированным    нижним    поясом    в

гидротехнических сооружениях

4520118 Установка анкерных болтов и закладных деталей

4520131 Устройство оснований и подстилающих слоев

4520132 Устройство бутобетонных и бетонных фундаментов

4520133 Устройство бетонных колонн и стоечных опор

4520134 Устройство бетонных стен и перегородок

4520137 Подливка фундамента под оборудование

4520141 Устройство железобетонных фундаментов,  упоров,  подпорных

стенок, стоечных опор

4520142 Устройство  монолитных каналов,  тоннелей,  лотков,  днищ,

галерей

4520143 Устройство  конструкций  опускного  колодца,  сгустителей,

ванн, бассейнов,  емкостных   сооружений   водопровода   и

канализации

4520146 Устройство железобетонных наружных и внутренних стен

4520147 Возведение железобетонных колонн

4520148 Возведение     железобетонных      стен,      перегородок,

вентиляционных каналов

4520149 Возведение   железобетонных   балок,   поясов,  перемычек,

перекрытой  и  покрытий,   конструкций  в  горизонтально -

скользящей опалубке

4520152 Усиление    строительных    конструкций    железобетонными

заделками, обоймами и набетонками

4520153 Усиление и замена железобетонных покрытий

- Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций

4520202 Установка блоков наружных и внутренних стен зданий

4520203 Установка бетонных трапов

4520211 Установка железобетонных фундаментов  под  колонны,  рамы,

опоры

4520212 Установка железобетонных колонн,  капителей,  рам, стоек и

штанг

4520213 Установка перемычек

4520214 Установка стропильных балок и ферм

4520215 Установка стеновых панелей наружных и внутренних стен

4520216 Установка объемных блоков жилых зданий

4520217 Установка  плит  лоджий,  балконов,  козырьков,  карнизных

плит, сантехподдонов

4520218 Установка мелких  железобетонных  конструкций  (парапетов,

сливов, подоконников)

4520219 Установка лестничных маршей и площадок

4520221 Установка шахт лифтов и объемных элементов закромов

4520222 Установка  панелей  перегородок,  экранов,  разделительных

стенок, диафрагм жесткости, вентиляционных блоков

4520223 Установка сантехкабин

4520236 Устройство лестниц и крылец с входными площадками

4520237 Укладка балок и ригелей

4520238 Укладка панелей,  оболочек и плит  перекрытий  и  покрытий

одноэтажных и многоэтажных зданий

4520239 Укладка водопропускных железобетонных труб под насыпями  и

коллекторов для прокладки коммуникаций

4520241 Укладка  и  замена  ступеней,  уложенных  на  косоуры  или

сплошное основание

Работы по монтажу металлических конструкций

4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений

4520102 Монтаж конструкций градирен, резервуаров, вентиляционных и

дымовых    труб,    коксохимических  цехов, трубопроводов,

галерей

4520106 Монтаж конструкций подвесных и подкрановых путей

4520108 Монтаж   конструкций  ворот,  лестниц,  площадок,  дверей,

люков, лазов

4520111 Монтаж   оконных   блоков,   витражей,   перегородок   (из

алюминиевых сплавов, стальных и прочих)

4520116 Установка металлических ограждений лестниц

4520123 Устройство    конструкций     подвесных     потолков     и

звукоизоляционных стен

4520126 Подшивка  подвесных потолков и обшивка градирен листами из

алюминиевых сплавов

4520127 Обшивка стен и кровельного покрытия профильным железом или

панелями заводского изготовления

4520128 Крепление строительных конструкций строительными обоймами,

болтами, кольцами

- Работы по монтажу деревянных конструкций

4540201 Установка  деревянных  конструкций,   каркасов,   стропил,

стульев

4540202 Установка ворот

4540204 Установка балок, арок, ферм и панелей

4540207 Установка  проводников,  трапов  лестниц,  ходовых  досок,

барьеров

4540209 Устройство стен из деревянных конструкций и деталей

4540216 Сборка покрытий и перекрытий

- Работы по монтажу легких ограждающих конструкций

4520401 Установка  арболитовых  и  асбестоцементных плит и панелей

стен, покрытий

4520405 Устройство  стен,  перекрытий,  перегородок  и  зонтов  из

асбестоцементных листов по готовому каркасу

- Работы по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой сборки

- Работы по устройству каменных конструкций

4510505 Установка и разборка  инвентарных  наружных  и  внутренних

лесов

4520213 Установка перемычек

4520301 Кладка  фундаментов,  стен   подвалов,   подпорных   стен,

закладка выработок бутовым камнем

4520302 Кладка стен из керамических камней

4520304 Кладка конструкций из известняковых изделий с облицовочным

кирпичом

4520305 Кладка кирпичная каналов, приямков, печей, очагов, дымовых

труб с разделками

4520306 Кладка кирпичная  столбов,  сводов,  беседок,  портиков  и

других конструкций из обыкновенного кирпича

4520307 Кладка  кирпичная  стен  из  обыкновенного   глиняного   и

силикатного кирпича с облицовкой керамическим кирпичом

4520308 Кладка кирпичная стен и облицовкой керамическими плитами

4520309 Устройство перегородок из кирпича и керамических камней

4520406 Устройство перегородок из штучных гипсовых и легкобетонных

плит

- Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов

4540172 Обшивка стен и кровли выработок листовой сталью

4540175 Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков  и  швов

между панелями, окнами, дверями

4540177 Устройство деформационных и антисейсмических швов

- Работы по устройству кровель

4540121 Устройство асбоцементных кровель

4540122 Устройство кровель из черепицы с устройством обрешетки

4540123 Устройство рулонных кровель

4540124 Устройство  кровель  из  битумной  мастики  с   прокладкой

стеклосетки или стеклохолста

4540125 Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах

из кровельного железа

4540126 Устройство желобов со свесами и ограждений кровли перилами

4540127 Огрунтовка оснований и устройство пароизоляции

- Работы по гидроизоляции строительных конструкций

4540102 Устройство  цементной стяжки,  торкретирование,  затирка и

железнение

4540103 Устройство горизонтальной и боковой гидроизоляции цементом

с жидким стеклом

4540104 Устройство боковой обмазочной гидроизоляции глиняной

4540105 Устройство боковой  обмазочной  гидроизоляции  бетонных  и

керамических конструкций

4540107 Устройство оклеечной гидроизоляции

4540109 Устройство   изоляции  стальных  трубопроводов  битумно  -

резиновой мастикой

4540111 Устройство   изоляции  стальных  трубопроводов  битумно  -

полимерной мастикой

4540113 Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб

- Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и 
 оборудования

4540156 Оклейка поверхностей листовым асбестом

4540158 Пропитка щебня мастикой "БИТУМИНОЛЬ Н-2"

4540159 Гидрофобизация и флюатирование поверхности

4540161 Окраска поверхностей лаками, красками, эмалями

4540164 Антисептирование деревянных конструкций зданий

- Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования

4540133 Утепление покрытий монолитным ячеистым бетоном

4540141 Изоляция горячих  поверхностей  штучными  и  полносборными

теплоизоляционными изделиями

4540146 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов асбоцементными

кожухами,         стеклоцементом,         стеклопластиком,

стеклотекстолитом

4540148 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, обертывание и

оклеивание изоляции    пленками,    тканями,     рулонными

материалами

- Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования

4530187 Испытание трубопроводов на  прочность  и  герметичность  с

промывкой и установкой сальников

4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов

4530201 Установка вентилей,  задвижек, обратных клапанов, кранов и

смесителей на внутренних сетях

4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных

4530221 Установка водомерных узлов

4530224 Установка водонагревателей и кипятильников

4530225 Установка водоподогревателей скоростных и емкостных

4530226 Установка  гребенок  паро-  и   водораспределительных   из

стальных труб

4530231 Установка элеваторных узлов

4530232 Установка приборов указательных (манометров,  термометров,

указателей уровня, кранов воздушных)

4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами

4530275 Затягивание и прокладка проводов

4530276 Монтаж вводно - распределительного устройства

4530277 Монтаж стояков в готовых каналах на  этажах  с  установкой

щитков

4530278 Установка осветительных щитков

4530451 Прокладка  трубопроводов  из  стальных  труб,  со  сваркой

стыков и установкой отводов

4530452 Прокладка трубопроводов из  стальных  труб  с  фланцами  и

сварными стыками из готовых узлов и деталей

4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530466 Установка запорной арматуры

4530469 Врезка  и  присоединение   трубопроводов   в   действующие

магистрали

4530634 Монтаж короткозамыкателей,  разъединителей,  выключателей,

разрядников на напряжение до 750 кВ

4530637 Монтаж  рубильников,  выключателей,  автоматов  воздушных,

аппаратов штепсельных

4530638 Монтаж  щитков распределительных и осветительных,  коробок

клеммных и ответвителей

4530639 Монтаж щитов однорядных и двухрядных

4530641 Монтаж   шкафов,   пультов,   стеллажей   и    вводно    -

распределительных устройств

4530651 Установка заземлителей

4530658 Прокладка внутренней электропроводки

- Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций

4530111 Устройство  водопроводных,  канализационных  и водосточных

колодцев

4530113 Устройство  водопроводных  колодцев,  оголовков,  гасителя

водосбора

4530114 Устройство  фундаментов  и  гравийно - щебеночных площадок

под узлы задвижек и кранов

4530117 Укладка водосборных лотков из сборного железобетона

4530176 Укладка трубопроводов из чугунных напорных труб

4530177 Укладка   трубопроводов  из  стальных  труб  с  установкой

гидравлических затворов, байпасов, свечей

4530181 Укладка бесканальная трубопроводов из полиэтиленовых труб

4530187 Испытание трубопроводов на  прочность  и  герметичность  с

промывкой и установкой сальников

4530191 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530192 Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб

4530193 Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб

4530194 Прокладка трубопроводов из стальных труб

4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов

4530203 Установка  задвижек  и обратных клапанов на наружных сетях

водопроводов, теплофикации, газоснабжения

4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных

4530221 Установка водомерных узлов

4530222 Установка   пожарных   гидрантов,  водоразборных  колонок,

путевых кранов, вантузов

4530223 Установка баков и сборников конденсата

4530226 Установка  гребенок  паро-  и   водораспределительных   из

стальных труб

4530227 Установка грязевиков и фильтров

4530228 Установка компенсаторов

4530229 Установка   воздухосборников   из    стальных    труб    и

воздухоотводчиков и гидравлических затворов

4530231 Установка элеваторных узлов

4530232 Установка приборов указательных (манометров,  термометров,

указателей уровня, кранов воздушных)

4530247 Монтаж центробежных насосов с обвязкой

4530248 Установка водосточных и водосливных воронок

4530275 Затягивание и прокладка проводов

4530276 Монтаж вводно - распределительного устройства

4530283 Установка трансформаторов понизительных

4530451 Прокладка  трубопроводов  из  стальных  труб,  со  сваркой

стыков и установкой отводов

4530453 Прокладка   трубопроводов   из   водогазопроводных   труб,

аммиачных и  рассольных  батарей,  систем  густой  смазки,

систем автоматизации

4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530466 Установка запорной арматуры

- Работы по монтажу технологического оборудования

4530451 Прокладка  трубопроводов  из  стальных  труб,  со  сваркой

стыков и установкой отводов

4530452 Прокладка трубопроводов из  стальных  труб  с  фланцами  и

сварными стыками из готовых узлов и деталей

4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530466 Установка запорной арматуры

4530651 Установка заземлителей

4530652 Установка светильников

4530656 Прокладка сетей наружного освещения

4530658 Прокладка внутренней электропроводки

4530673 Монтаж насосных агрегатов общего назначения

- Работы по строительству автомобильных дорог

4540243 Устройство  грунтовых  оснований,  земляных  и  щебеночных

покрытий

Состав работ на объекте.

1.) Все работы по объекту выполняются в соответствии с РП «Техническое перевооружение и корректировка проекта строящихся сооружений на НФС г. Кинеля», с которым можно ознакомиться по адресу Заказчика:

1. Подготовка территории строительства.

2. Основные объекты строительства.

2.1. Главный корпус.

2.2. Корпус обеззараживания.

2.3. Корпус реагентного хозяйства.

2.4. Корпус микрофильтров и контактных камер озонирования воды.

2.5. Административно-производственный корпус.

2.6. Канализационная насосная станция.

2.7. Насосная станция второго подъема со встроенной   	трансформаторной подстанцией № 1.

2.8. Резервуары чистой воды.

2.9. Фильтры- поглотители (11/1, 11/2).

2.10. Фильтры- поглотители (18/1, 18/2).

2.11. Станция озонирования.

2.12. Сооружения для повторного использования воды после промывки 	фильтров.

2.13. Контрольно-пропускной пункт.

2.14. Сторожевая будка.

2.15. Склад материалов.

3. Наружные сети водоснабжения и канализации.

2.) Все работы должны производиться с надлежащим качеством, с учетом требований действующих СНиП, а также других норм и правил.

3.)Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТам  и иметь соответствующие сертификаты.

Составил:

специалист отдела капитального строительства

Управления архитектуры и градостроительства администрации                     г.о. Кинель  Самарской области:                 ________________Ю. В. Шугурова