## Спецификация

на поставку легкового автомобиля

ГАЗ или эквивалент в количестве 1 шт.

Новый. Без пробега. Год выпуска  не ранее 2008 года.

Внешнее оборудование:

* - диски колес из легкого сплава ТL 502 6,5/15 5/108 67,1 40 ВД

с обязательной балансировкой;

- лакера;

- окраска двойная;

- артемальное остекление;

- брызговик двигателя;

- брызговики задних колес.

Внутреннее оборудование:

- часы электронного питания;

- фильтр поступающего в салон воздуха;

* - система «Климат-контроль»;

- аудиосистема;

- ремни безопасности для всех мест.

Оборудование комфорта:

- гидроусилитель рулевого управления;

- электропривод стеклоподъёмников передних и задних дверей;

- электропривод замка крышки багажника;

- электропривод регулировки зеркал – 2 шт.;

- противотуманные фары;

- центральный замок с дистанционным управлением;

- регулируемая по углу и длине рулевая колонка;

- тип кузова – седан;

- количество дверей – 4 штуки;

- средняя снаряженная масса – 1400 кг.;

- максимальная скорость – не менее 175 км/ч.;

- время разгона до 100 км/ч. – 11,2 сек.;

- коробка передач – механическая пятиступенчатая;

- объем двигателя – 2,4 л.;

- тип двигателя – инжекторный, 16 клапанный;

- длина/ ширина/ высота/ база, мм    -  4921/ 1812/ 1422/ 2800/

- дорожный просвет – не менее 152 мм;

- колесная формула / ведущие колеса – 4 х 2 заднеприводные;

- норма токсичности – Евро-3;

- 2 -

- тип двигателя – бензиновый , 4-тактный, распределенный

впрыск  с электронным управлением;

- мощность – не менее 130 л/с;

- количество и расположение цилиндров – 4, рядное;

- топливо – неэтилированный бензин АИ – 92;

- расход топлива на  л /100 км.  пробега при движении с постоянной скоростью:

а/   90 км/час.    -  7,8;

б/  120 км/час.   – 10,8:

в/   городской цикл на стенде  - 13,7.

* - сиденья салона – черно-серые  с электрообогревом передних сидений;

* - коврики напольные в салон и багажник – 1 комплект;

* - козырьки на двери – 4 шт.;

- тонировка – бутылочная;

- антикорозийное покрытие;

- цвет- белый / Айсберг/.

Примечание:  * - дополнительные опции к базовой комплектации

Глава администрации

пгт Усть-Кинельский

городского округа Кинель                                                                  В.А. Лупало