Техническое задание

на поставку автомобиля Cvevrolet Niva GlS или эквивалент-1шт.

Новый. Без пробега. Год выпуска не ранее 2008г.

Технические характеристики:

Тип кузова 	универсал

Схема компоновки 	с продольным расположением двигателя и постоянным приводом на все колеса

Количество мест	5

Масса в снаряженном состоянии без водителя, кг 	1400

Разрешенная максимальная масса, кг 	1850

Полезная нагрузка, кг 	450

Объем багажного отделения, л 	при сложенных задних сиденьях	320

при разложенных задних сиденьях	650

Допустимая масса груза, перевозимая на верхнем багажнике, кг 	50

Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг с тормозами -1200, без тормозов-600

Предельно допустимый расход масла*	0,5 л/1000 км или 0,4% от расхода топлива

Габаритные размеры, мм:

Длина	              4048

Ширина	1786

Высота в снаряженном состоянии 	1652

База	2450

Колея передних колёс 	1466

Колея задних колёс 	1456

Минимальный дорожный просвет автомобиля в снаряженном состоянии	200 до балки заднего моста с шинами 205/70 R15

Диаметр разворота по внешней части кузова, м 	11,6

Размер шин 	205/70 R15, 205/75 R15, 215/65 R16

Колёса	6Jx15H2, ET40 или ET48

6,5Jx16H2, ET40

7Jx16H2, ET40

Двигатель Модель	ВАЗ-2123

Тип 	бензиновый, 4-цилиндровый, рядный, с распределённым впрыском топлива

Рабочий объем, см3	1690

Количество клапанов на цилиндр	2

Номинальная мощность (нетто по ГОСТ 14846), кВт/л.с. 	58,5/80

Частота вращения коленчатого вала двигателя, при которой развивается номинальная мощность, мин -1	5000

Максимальный крутящий момент (по ГОСТ 14846), Нм 	127,4

Частота вращения коленчатого вала двигателя, при которой развивается максимальный крутящий момент, мин -1	4000

Минимальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, мин -1	850

Максимальная скорость, км/ч	140

Заправочный объем бензобака, л 	58

Диаметр цилиндра , л 	82

Ход поршня , л 	80

Степень сжатия 	9,3

Марка бензина, ГОСТ Р 51105 	АИ-92**, АИ-95

Свечи зажигания	Энгельский или Ульяновский завод А17ДВРМ или эквивалент.

Система управления двигателем 	BOSH, M 7.9.7

Расход топлива, л/100 км при скорости движения:

городской цикл 	14,1

загородный цикл 	8,8

смешанный цикл 	10,8

Трансмиссия

Сцепление	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

Коробка передач	механическая, с ручным управлением, пять передач вперёд, одна - назад

Раздаточная коробка 	с высшей и низшей передачами, с межосевым дифференциалом, имеющим принудительную блокировку, с ручным управлением

Подвеска

Передняя	независимая, пружинная, на поперечных рычагах,с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя	Зависимая, пружинная, рычажная,с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Тормоза

Тормозные механизмы передних колес 	дисковые

Тормозные механизмы задних колес	барабанные

Рабочая тормозная система 	с гидравлическим двухконтурным приводом с диагональным разделением, с вакуумным усилителем

Начальник ОХО                                              А.А. Калякин