СОГЛАСОВАНО:

Директор МУ "Управление ЖКХ"

____________ А.А. Абдулселимов

Техническое задание

по поставки люков для МУ «Управление ЖКХ»

1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить в установленном порядке Товар следующего содержания:

- комплект люка из полимер – песчаной композиции в количестве 312 шт.

-1.1. Размер крышки 640 мм*50мм

- размер кольца под крышку 680мм*70мм

1.2. Характеристика

| измеряемый показатель | Норматив измерения | результат |
| --- | --- | --- |
| масса крышки люка, кг. | ГОСТ 3634-99 | 25 |
| масса кольца | ГОСТ 3634-99 | 17 |
| водопоглощение, % | ГОСТ 7025-99 | 0,8 |
| водонепроницаемость |  | водонепроницаемая |
| Истираемость, г/см. кв. | ГОСТ 13087-99 | 0,06 |
| нагрузка ком., кН (кг.) | ГОСТ 3634-99 | 295 (2950) |

1.3. Поставщик обязан:

а) поставить Покупателю Товар в течение 20 дней с момента подписания муниципального контракта.

б) поставить Товар автомобильным транспортом Поставщика и за его счет.

2. Покупатель производит оплату Товара путем перечисления средств со своего расчетного счета на расчетный счет Поставщика, с момента передачи акта приема-передачи товара.

3. Источник финансирования: средства бюджета городского округа Кинель.

4. Стоимость работ по Контракту является фиксированной и не может изменяться, кроме случаев, указанных в части 6 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

5. Место поставки Товара: г.о. Кинель, по месту нахождении предприятий.

6. Сроки поставки:  в течение 20 дней с момента подписания Муниципального контракта.

Кутлина 62994