УТВЕРЖДАЮ

Главный врач  МУЗ «Кинельская ЦРБ»

_______________________ Сорока В.В.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  оказание услуг по техническому обслуживанию  медицинской техники, для нужд муниципального учреждения здравоохранения «Кинельская центральная районная больница» на I квартал 2009 г.,

расположенной по адресу: Самарская область г.Кинель ул. Светлая,12.

| № п/п | Наименование оборудования | Заводской номер | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Центральная районная больница |  |  |
| 1 | АЛОКА SSD -1500 |  |  |
| 2 | SHIMADSU-400 |  |  |
| 3 | BURDICK EKLIPSE |  |  |
| 4 | SONOS 100CF |  |  |
| 5 | Велоэргометр SIMENS EM-840 |  |  |
| 6 | Аппарат для определения ФВД |  |  |
| 7 | Гастрофиброскоп OLIMPUS |  |  |
| 8 | Осветитель OLIMPUS |  |  |
|  | Общая хирургия |  |  |
| 9 | ЭН-57М |  | 1986 |
| 10 | ЭН-57М | 872 | 1996 |
| 11 | Полинаркон-2П | 82706 | 1983 |
| 12 | Полинаркон-2П | 3575 | 1983 |
| 13 | Полинаркон-2П | 83524 | 1983 |
| 14 | Вдох |  | 1988 |
| 15 | ИВЛ НЬЮПОРТ |  |  |
| 16 | РО-6Н | 6314 | 1983 |
| 17 | РО-6Н | 83498 | 1983 |
| 18 | РО-6Р | 7987 | 1979 |
| 19 | РО-6Р | 8700 | 1987 |
| 20 | ЭХВЧ-500-5 Акация |  | 1988 |
| 21 | ЭС-30 ЭХВЧ-30-01 |  | 1983 |
| 22 | ДКИ-Н-02 |  |  |
| 23 | ОМ-1 |  | 1984 |
| 24 | ОМ-1 |  | 1982 |
| 25 | ОМ-1 | 7569 | 1981 |
| 26 | ОМ-1 | 6310 | 1990 |
| 27 | ОХ-10 |  | 1989 |
| 28 | ОХ-10 |  | 1979 |
| 29 | ОХ-10 |  |  |
|  |  |  | 1992 |
| 30 | ОМ-1 |  |  |
| 31 | ОХ-2 |  | 1987 |
|  | Акушерство и гинекология |  |  |
|  |  | 526 | 1982 |
| 32 | КЮВЕЗ С-200 |  | 1994 |
| 33 | КЮВЕЗ С-200 |  | 1994 |
| 34 | КЮВЕЗ С-200 |  |  |
| 35 | КЮВЕЗ С-200 |  |  |
| 36 | АПБ |  | 1990 |
|  | Стоматология |  |  |
| 37 | БПК-01 | 722 | 1979 |
| 38 | БЭО-30-2 | 2860 | 1981 |
| 39 | УС-30-01 |  | 1994 |
| 40 | УС-01 |  | 1990 |
| 41 | Стомат. Кабинет К-5 |  | 1983 |
| 42 | Хирадент 654 |  | 1983 |
| 43 | Хирадент 654 |  | 1983 |
| 44 | Хирадент 654 |  | 1983 |
| 45 | Хирадент 654 |  | 1983 |
| 46 | Хирадент 654 |  | 1983 |
| 47 | Хирадент 654 |  | 1983 |
| 48 | SDS 2000 |  | 1983 |
|  | Физиотерапия |  |  |
| 49 | ПОТОК-1 | 94734 | 1979 |
| 50 | ПОТОК-1 | 116191 | 1986 |
| 51 | ПОТОК-1 | 9626 | 1982 |
| 52 | ПОТОК-1 | 51327 | 1979 |
| 53 | ПОТОК-1 |  | 1988 |
| 54 | ПОТОК-1 |  | 1986 |
| 55 | ПОТОК-1 |  | 1994 |
| 56 | ПОТОК-1 |  | 1994 |
| 57 | ПОТОК-1 |  | 1994 |
| 58 | ПОТОК-1 |  | 1994 |
| 59 | Волна 2М |  |  |
| 60 | ИКВ-4 | 530 | 1990 |
| 61 | ИКВ-4 | 530 | 1990 |
| 62 | ИСКРА-1 |  | 1994 |
| 63 | ИСКРА-1 | 5227 | 1979 |
| 64 | УВЧ-30 |  |  |
| 65 | ЛУЧ-58 | 179 | 1979 |
| 66 | ЛУЧ-2 | 40365 | 1978 |
| 67 | Амплипульс-5 |  | 1994 |
| 68 | Амплипульс-5 |  | 1994 |
| 69 | Аппарат Лира |  |  |
| 70 | ЛУЧ-3 | 476 | 1988 |
| 71 | Аппарат ЯВЬ-1 |  |  |
| 72 | Луч-11 | 279 | 1989 |
| 73 | ЭС-10-5 |  | 1994 |
| 74 | Экран-2 | 548 | 1979 |
| 75 | УВЧ-30 | 4216 | 1979 |
| 76 | УВЧ-66 | 18783 | 1979 |
| 77 | УВЧ-66 | 42881 | 1980 |
| 78 | УВЧ-80-3 | 12278 | 1987 |
| 79 | УВЧ-80-3 | 60142 | 1988 |
| 80 | УВЧ-80-3 |  | 1994 |
| 81 | УЗТ-101 | 49 | 1986 |
| 82 | УЗТ-101 |  | 1984 |
| 83 | УЗТ-101 |  | 1994 |
| 84 | Алимп-1 | 153 | 1989 |
| 85 | Интердин-79М | 1643 | 1986 |
| 86 | Интердин-79М |  | 1994 |
| 87 | Аппарат ДТ-50 |  |  |
|  | Рентгенология и радиология |  |  |
| 88 | 9Л5 |  | 1989 |
| 89 | КРД СМ 50/125 |  |  |
| 90 | ЕДР-750 |  |  |
| 91 | Сериомета |  |  |
|  | Стерилизация |  |  |
| 92 | ГК-100-3 |  | 1994 |
| 93 | ГП-400 |  |  |
| 94 | ГК-100-3 |  | 1987 |
| 95 | ГК-100-3 |  | 1989 |
| 96 | ГК-100-3 |  | 1989 |
| 97 | ГК-100-3 |  | 1989 |
| 98 | ГК-100-3 |  | 1994 |
| 99 | ГК-100-3 |  | 1994 |
| 100 | ГК-100-3 |  | 1994 |
| 101 | ГП-400 |  | 1990 |
|  | Лаборатория и аптека |  |  |
| 102 | АЭ-10 |  |  |
| 103 | ДЭ-25 |  |  |
| 104 | ДЭ-25 |  |  |
| 105 | ДЭ-25 |  |  |
| 106 | ДЭ-25 |  |  |
| 107 | АЭВ-10 |  | 1994 |
|  | Больница п. Усть-Кинельский |  |  |
|  | Стоматология |  |  |
| 108 | Хирадент 654 |  |  |
|  | Стерилизация |  |  |
| 109 | ДЭ-10 |  |  |
| 110 | ГК-100-3 |  |  |
|  | Больница п. Алексеевка |  |  |
|  | Стоматология |  |  |
| 111 | Стоматологический кабинет К-5 |  | 1995 |
| 112 | Стомат. Установка практик-А |  | 1995 |
|  | Физиотерапия |  |  |
| 113 | ПОТОК-1 |  | 1986 |
| 114 | ПОТОК-1 |  | 1976 |
| 115 | ПОТОК-1 |  | 1976 |
| 116 | ПОТОК-1 |  | 1976 |
| 117 | ПОТОК-1 |  | 1989 |
| 118 | ТОНУС-2М |  | 1974 |
| 119 | Ультратон |  | 1987 |
| 120 | ЛУЧ-3 |  | 1989 |
| 121 | УВЧ-66 |  | 1985 |
| 122 | УВЧ-66 |  | 1989 |
| 123 | УВЧ-80-3 |  | 1989 |
| 124 | УЗТ-101 |  | 1987 |
| 125 | УЗТ-101 |  | 1989 |
| 126 | ЛСС-6М |  | 1974 |
| 127 | ОКМ-9 |  | 1974 |
| 128 | УГН-1 |  | 1981 |
| 129 | УГД-2 |  | 1974 |
| 130 | ОН-7 |  | 1989 |
|  | Стерилизация |  |  |
| 131 | ВК-75 |  | 1976 |
| 132 | ВК-75 |  | 1979 |
| 133 | ВК-75 |  | 1979 |
| 134 | ГК-100-3 |  | 1987 |
| 135 | ГК-100-3 |  | 1987 |
|  | Лаборатория |  |  |
| 136 | А-10 |  | 1975 |
| 137 | ДЭ-25 |  | 1986 |
| 138 | ДЭ 4-2 |  |  |

Срок оказания услуг: I квартал 2009 г.

Объём оказания услуг: Техническое обслуживание медицинской техники.

Цена: включает в себя все необходимые налоги и сборы.

Техническое обслуживание должно выполняться Исполнителем лично.

Исполнитель обязан иметь:

- собственную лицензию на проведение технического обслуживания медицинской техники;

- собственную лицензию на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (аппараты рентгеновские медицинские)

- собственную лицензию на деятельность по эксплуатации электрических сетей (прием, передача и распределение электрической энергии, тех. обслуживание и ремонт электрических сетей);

- собственную лицензию на ремонт средств измерений;

- собственную аккредитованную метрологическую службу.

Исполнитель обязан обеспечить:

- количество плановых визитов – не менее 5(пяти) в месяц,

- количество дополнительных визитов по заявкам – не менее 10 (десяти) в месяц,

- приступить к выполнению заявки – не более чем через 2 (два) дня,

- оказание услуг по устранению неисправностей не требующих замены запчастей – не более 5 (пяти) дней

- оказание услуг по устранению неисправностей требующих замены запчастей – не более 25 (двадцати пяти) дней

Исполнитель обязан оказывать услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту медицинской техники,  в соответствии с методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники» (письмом МЗ РФ № 293-22/233 от 27.10.2003), методиками поверки средств измерений, Руководством по качеству и Руководством по ремонту средств измерений, Правилами технической эксплуатации и инструкцией по измерениям, в полном соответствии с положениями Контракта, а именно:

- Обеспечивать своевременное и качественное выполнение периодического контроля технического состояния, технического обслуживания.

- Обеспечивать услуги по техническому обслуживанию необходимыми инструментами, контрольно-измерительными приборами, запасными частями.

- Не менее одного раза за весь срок действия Государственного контракта проводить инструктаж специалистов Заказчика по технике безопасности и правилам эксплуатации медицинской техники, принятой на техническое обслуживание

Установить гарантийный срок на ремонт медицинской техники – не менее 3 месяцев, на все замененные детали.

В состав работ входят периодическое техническое обслуживание и текущий ремонт медицинского оборудования.

Периодичность, содержание и порядок проведения технического обслуживания и ремонта оборудования указывается в разделе «Техническое обслуживание» инструкции по эксплуатации медицинского оборудования и выполняется с учетом опыта обслуживания и ремонта аналогичного медицинского оборудования.

В случае же, если в эксплуатационной документации не установлена периодичность и содержание технического обслуживания, то они устанавливаются Исполнителем с  учетом загрузки оборудования и опыта эксплуатации, обслуживания и ремонта данного и аналогичного  медицинского оборудования и по  согласованию с Заказчиком.

Техническое обслуживание предусматривает подготовку к выполнению работ  по выявлению образующихся в процессе эксплуатации  неисправностей  и условий их возникновения, своевременному их предупреждению и устранению, и включает в себя:

- внешний технический осмотр -  производится по результатам опроса обслуживающего  медперсонала  и анализа его замечаний о работе медицинского оборудования с устранением незначительных дефектов (неисправностей кабелей, закрепление ручек, проверка и замена предохранителей и т.п.). Как правило, периодичность устанавливается  один раз в месяц, но не реже одного раза в квартал;

- внутренний технический осмотр – производится по результатам внешнего технического осмотра и в соответствии с рекомендациями  указанными в техдокументации данного медицинского оборудования, с учетом загрузки и опыта эксплуатации, технического обслуживания и ремонта данного и аналогичного медицинского оборудования, при этом производятся: вскрытие медицинского оборудования; осмотр и чистка его блоков, узлов, агрегатов; проверка механических креплений монтажа, состояние уплотнений и контактов внутренних разъемов и т.п.; чистка контактов, смазка трущихся механических частей и прочее. При необходимости проводится проверка режимов работы и их наладка в соответствии с указанными в паспорте  техническими требованиями; сборка медицинского оборудования и проверка его работоспособности.

- консультации по эксплуатации медицинского оборудования обслуживающему  медперсоналу  по ходу выполнения работ по техническому обслуживанию.

По результатам внешнего и внутреннего технического осмотра при необходимости принимается решение о подготовке и проведении текущего и планового ремонта данного медицинского оборудования.

Текущий ремонт - охватывает работы по подготовке  к ремонту и работу  по устранению отдельных неисправностей или восстановлению  работоспособности медицинского оборудования в целом. Он может проводится на ремонтной базе Исполнителя, как по результатам технического осмотра, так и по заявке Заказчика.

Текущий ремонт в зависимости от сложности, трудоемкости, и особенностей выполнения работ подразделяется на:

Мелкий - устранение, без вскрытия медицинского оборудования, внешних дефектов, выявленных при внешнем техническом осмотре и проверке работоспособности, но не влияющих на его работоспособность в целом, выполняемый с минимальными затратами на месте эксплуатации медицинского оборудования;

Средний -  вскрытие медицинского оборудования, его внутренний осмотр, отыскание и устранение возникших повреждений в блоках или узлах, замена рабочих жидкостей и не подлежащих восстановлению элементов. Настройка замененных блоков  и медицинского оборудования в целом, выполняемая, как  правило на месте эксплуатации медицинского оборудования в течение одного рабочего дня;

Сложный – вскрытие  частично или полностью неработоспособного медицинского оборудования, его внутренний осмотр, при необходимости поблочная и поузловая разборка, отыскание неисправных электронных плат, блоков, узлов, их замена, или разборка и восстановление. Настройка медицинского оборудования  в соответствии с техническими требованиями, указанными в инструкции, выполняемый с применением сложного специального контрольно - измерительного оборудования, или со значительными затратами (более одного рабочего дня), как на месте эксплуатации медицинского оборудования, так и на ремонтной базе.

Средний и сложный ремонты завершаются  при необходимости проверкой технических параметров в объеме, изложенном  в эксплуатационной и нормативной документации. При этих ремонтах выполняются также работы, относящиеся к техническому обслуживанию.

По окончанию ремонта медицинское оборудование сдается представителям учреждения здравоохранения.

Все выполненные и принятые работы оформляются Актами выполненных работ и записями в организационно-технической документации (Журнал технического обслуживания, паспорт медоборудования, акт о техническом состоянии оборудования/дефектный акт/).

Приемо-сдаточная документация оформляется представителями Исполнителя и Заказчика.

Ответственным представителем от учреждения назначается  Заместитель главного врача по медицинской части Сорока Н.А. тел. (8 263) 2-10-41

Зам. главного врача по медицинской части__________________________  Сорока Н.А.