# «Утверждаю:»

Руководитель управления архитектуры и

градостроительства г.о. Кинель

__________________ А.Н. Милюткин

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

на замену узла учета расхода газа

котельной №5 МУП «ЖЭУ» г. Кинеля

| N п/п | Перечень основных требований | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проектирования | Техническое задание |
| 2. | Проектная организация |  |
| 3. | Стадия проектирования | Рабочий проект |
| 4. | Вид строительства | Котельная |
| 5. | Подрядная организация |  |
| 6. | Основные технико-экономические показатели: -общая теплопроизводительность -топливо -наличие резервного топлива | 0,65 МВт (0,56 Гкал/час) природный газ не предусматривается |
| 7. | Требования к технологии узла учета | По ТУ ООО СВГК №03-12/1552 от 16 апреля 2008г. |
| 8. | Состав и объем выполняемых работ | В существующей котельной установить: -прибор учета газа с корректором и передачей данных архива и измеряемых параметров по выделенному каналу связи (протокол RS-232); -установка электромагнитного клапана и термоклапана на вводе газопровода высокого давления; -установка сигнализаторов загазованности на СО и СН4. В состав проекта включить разделы: -общая пояснительная записка; -внутреннее газоснабжение; -автоматизация газоснабжения. |
| 9. | Особые условия | Не предъявляются |

Составил: гл. специалист по капитальному строительству Управления архитектуры и градостроительства г.о. Кинель Самарской области _______________ С.Г. Федюкин