Спецификация

| Наименование товара | Количество |
| --- | --- |
| Электродвигатель 5АМ315S2 | 1 шт. |

Требования:

1. Электродвигатель асинхронный  5АМ315S2, или эквивалент

Номинальная мощность 160 кВт

Номинальная частота вращения 2970 об/мин

Степень защиты IP54

Класс нагревостойкости изоляции F

Климатическое исполнение У3

Монтажное исполнение IM1001

Коэффициент полезного действия 94%

Коэффициент мощности 0,93

Номинальный ток при 380 В 278А

##### Номинальный момент, Нм 515

Индекс механической характеристики V

Отношение пускового момента к номинальному моменту 1,7

Отношение пускового тока к номинальному току 7,0

Отношение но максимального момента к номинальному моменту2,5

Динамический момент инерции ротора, кг-м2 1,42

Масса (кг)  970

2. Наличие гарантии на  поставляемое оборудование.

Составил ______________ С.Г. Федюкин