Техническое задание

на выполнение работ по эксплуатационному обслуживанию светофорных объектов в городском округе Кинель

- Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на выполнение работ по эксплуатационному обслуживанию светофорных объектов в городском округе Кинель.

- Исполнитель обязан:

а) выполнить весь комплекс работ по эксплуатационному обслуживанию светофорных объектов:

-   обеспечение бесперебойной круглосуточной работы светофоров;

- техническое обслуживание (плановые и внеплановые осмотры, ремонт отдельных конструктивных элементов);

- выполнение заявок Заказчика по текущему ремонту светофорных объектов;

Обеспечить условия содержания светофоров, исключающие возможность несанкционированного проникновения к ним посторонних лиц.

Обеспечить организацию контроля над состоянием светофоров:

- поддержание состояния светофоров в исправности;

- установка и обслуживание запирающих устройств (замка).

-   замену вышедшего из строя источника света следует осуществлять в течение суток с момента обнаружения неисправности, а поврежденной электромонтажной схемы в корпусе светофора или электрического кабеля – в течение трех суток.

б) безвозмездно устранять недостатки и некачественное устранение работ по требованию Заказчика, поддерживать в центрах питания электросети показатели качества электрической энергии в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Требования к качеству электрической энергии в электрических сетях общего назначения».

Категория надежности электроснабжения электрической сети, в соответствии с классификацией по  п.1.2.18 ПУЭ – III.

в) обеспечить Заказчику в случае необходимости возможность для контроля над ходом и качеством оказания работ.

2. Заказчик производит оплату оказанных работ путем перечисления средств со своего расчетного счета на расчетный счет Исполнителя за фактически оказанные работы, на основании счета-фактуры на оказанный объем работ.

3. Источник оплаты контракта: средства бюджета городского округа Кинель.

4. Стоимость работ является фиксированной и не может изменяться, кроме случаев, указанных в части 6 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

5. Место выполнение работ: городской округ Кинель.

6. Сроки выполнения работ:  с 01.02.2008г. по 31.12.2008г.

Директор МУ "Управление ЖКХ"                                      Абдулселимов А.А.