Муниципальное

общеобразовательное учреждение
               средняя общеобразовательная школа № 4

городского округа Кинель

Директор:                     Ходаковская В. С.

«___»  _______________ 2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по установке Автоматической системы пожарной сигнализации

- Общие сведения: Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 городского округа Кинель

  - Заказчик проекта: Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа № 4 городского округа Кинель.

  - Основание для проектирования: и установки АПС:

1) В соответствии с планом по обеспечению противопожарной безопасности образовательных учреждений г. о. Кинель.

1.3 Вид строительства: техническое перевооружение.

1.4 Срок установки:

Начало:  в течение 5 дней с момента подписания контракта

Окончание  1 августа 2008 г.

1.5  Максимальная стоимость муниципального контракта – 500 тыс. руб.

1.6  Источник финансирования – городской бюджет.

1.7. Условия оплаты: без аванса в течение 15 дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

1.8При проектировании проектно-сметной документации следует руководствоваться действующими нормативными документами по строительству, а также НПБ 104-95, НПБ 2001, ПУЭ, РД 78, ВО 01-99.

1.9. Для проектирования заказчик представляет следующую документацию:

- Генеральный план (ксерокопия)

- Архитектурно-строительные планы зданий (ксерокопия)

- Экспликация помещений

Копии документов заверяются директором учебного заведения.

2.0  Прочие сведения___________________________________________________

2.1 Технические требования к проектируемой системе.

2.2 Место выдачи сигналов системы:

- Сигналы системы выдать в помещении: 1 этаж вестибюль,

Обеспеченный круглосуточным дежурством обслуживающего персонала;

- Дублирующие сигналы выдать на фасад здания.

- Исходные данные для проектирования.

3.1 Проектирование системы АПС произвести в одном здании (из расчета 100 % охвата помещения дымовой пожарной сигнализацией).

Защищаемая площадь каждого здания составляет 4056,8 кв. м.

сад

  - При проектировании руководствоваться ГОСТ – Р21, 101-97, СНиП 11-01-95.

  - В защищенном здании осуществляется обучение

  - Дополнительные условия: проект согласовать с НТО УГПН ГУ ГО и ЧС.

4.0 Гарантия работы автоматической пожарной сигнализации 1 год.

Заместитель директора по АХЧ:

__________ ___ Залевская Н. А.