«Утверждаю:»

Руководитель управления

архитектуры и градостроительства

городского округа Кинель

Самарской области

______________ А.Н. Милюткин

«____» ________________ 2008г.

Техническое задание

на разработку технической продукции

«Техническое обследование строительных конструкций зданий МДОУ №19 «Солнышко» расположенного по адресу г.Кинель,                   ул. Чехова,5 и МОУ СОШ №8 расположенного по адресу г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Куйбышева, 23»

- Заказчик: Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель Самарской области.

- Исполнитель: _________________________________________________

- Цель работ: техническое обследование строительных конструкций зданий МДОУ №19 и МОУ СОШ №8.

- Задача работ: сбор исходных данных изыскательских работ, техническое обследование строительных конструкций зданий, выявление дефектов с составлением дефектных ведомостей, инструментальное обследование строительных конструкций, определение физико-механических характеристик материалов, фотографирование элементов конструкций и отдельных узлов, составление проверочных расчетов, составление технического отчета по результатам технического обследования  зданий МДОУ №19 и МОУ СОШ №8.

- Краткая характеристика объектов:

- МДОУ № 19 «Солнышко»:

- Назначение здания – общественное.

- Год постройки – 1972г.

- Этажность – 2 этажное здание.

- Группа капитальности конструкций – I.

- Класс ответственности зданий – I.

- Строительный объем – 7102м3.

- По имеющимся данным здание не подвергалось капитальному ремонту.

- МОУ СОШ № 8:

- Назначение здания – общественное.

- Год постройки – основное здание 1953г., пристрой 1997г.

- Этажность – переменной этажности.

- Группа капитальности конструкций – I.

- Класс ответственности зданий – I.

- Строительный объем – 11939м3.

- По имеющимся данным здание не подвергалось капитальному ремонту.

- Классификация работ: разработка (сбор исходных данных и изыскательских работ, определение состояния и несущей способности строительных конструкций).

- При составлении расчета использовать «Сборник цен на инженерно-                   обследовательские (изыскательские) работы по                                             выявлению технического состояния строительных конструкций промышленных зданий и сооружений» ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. Москва 1991г.

- Перевод в текущие цены производить по коэффициенту индексации цен 1991 года на III кв. 2008г. на изыскательские работы (приложение 2 к письму Минрегиона России №26064-СК/08 от 14.10.2008г.)

- Сроки выполнения работ:

- Начало работ на следующий день после подписания контракта;

- Окончание работ по 2 марта 2009г. (включительно).

- Перечень отчетной документации: Техническое заключение в 2-х экземплярах (печатный вариант) и 1 экземпляр (электронный вариант).

Составил гл. специалист

отдела капитального строительства

Управления архитектуры и градостроительства

г.о. Кинель Самарской области:                                __________ С.Г. Федюкин