|  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЗАКАЗЧИК |  |
| (наименование стройки) |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на Установка ШГРП микрорайон Станичный г. Кинель, |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |
| Условия производства работ: |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество |
|  | Установка ШГРП |  |  |
| 1 | Монтаж оборудования на открытой площадке.Масса оборудования, т:0.5 | шт. | 1 |
| 2 | Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм | 1 свеча | 3 |
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные(неоцинкованные)диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2.8 мм | м | 10 |
| 3 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланир.площади | 0,026 |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 | 0,052 |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция, мм:20-40 | м3 | 5,2 |
| 5 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2, 5-2, 9 т/м3 | 1000 м2 | 0,026 |
|  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка:III, тип Б | т | 2,4362 |
| 6 | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1, 7 м | 100 м оград | 0,3 |
| 7 | Устройство калиток с установкой столбов металлических | 100 шт. | 0,01 |
|  | Сталь угловая равнополочная спокойная Ст3пс шириной полок 50-56 мм | т | 0,328 |
|  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт. | 1 |
|  | Петля накладная | шт. | 2 |
|  | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А (3290 ЗМ) - предупреждающие, размером 350х700 мм, тип 1.4.1-1.4.6 | шт. | 1 |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм | м | 17,6 |
| 8 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,5 |
| 9 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,04 |
| 10 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,04 |
| 11 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | 100 ям | 0,01 |
| 12 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона бутобет.,ж/б в деле | 0,0045 |
| 13 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,13 |
| 14 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером, мм: 63х63х6 | 10 шт. | 0,3 |
| 15 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром 50 мм | 1 км | 0,013 |
| 16 | Монтаж молниеотвода, массой до 0, 1 т | 1 т | 0,041 |
|  | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы:до 0.1 т | т | 0,041 |
| 17 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,03 |
| 18 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т | 0,089 |
|  | Стоимость рамы | т | 0,089 |
| 19 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | 100 ям | 0,04 |
| 20 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона бутобет.,ж/б в деле | 0,005 |
| 21 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,04 |
|  | ШГРП с РДНК-50 | шт. | 1 |
|  | Составил : |  |  |