«УТВЕРЖДАЮ»:

Руководитель управления архитектуры и

градостроительства администрации г.о. Кинель

_______________ С.Г. Федюкин

Техническое задание

на выполнение работ по объекту «Техническое перевооружение котельной (замена котлов) по адресу: Самарская область, г. Кинель,  ул.Южная, 51 (Котельная, №7)».

| N п/п | Перечень основных требований | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проектирования | Техническое задание |
| 2. | Проектная организация |  |
| 3. | Стадия проектирования | Рабочий проект |
| 4. | Вид строительства | Котельная |
| 5. | Подрядная организация |  |
| 6. | Основные технико-экономические показатели: -общая теплопроизводительность -топливо -наличие резервного топлива | 0,3 МВт (0,258 Гкал/час) природный газ не предусматривается |
| 7. | Требования к технологии узла учета | По ТУ ООО СВГК №03-12/4779 от 17 августа 2010г. |
| 8. | Состав и объем выполняемых работ | При проектировании узла учета предусмотреть выполнение условий: УУРГ должен соответствовать требованиям следующей нормативной документации: Правил учета газа в РФ; МИ 3082-2007 «РЕКОМЕНДАЦИЯ. Государственная система обеспечения единства измерений. Выбор методов и средств измерений расхода и количества потребляемого природного газа в зависимости от условий эксплуатации на узлах учета. Рекомендации по выбору рабочих эталонов для их поверки»; Правил по метрологии ПР 50.2.019-2006; ГОСТ 8.586.1-5-2005; Утвержденной методике выполнения измерений и руководству по эксплуатации выбранного средства измерения. • средство измерения должно быть внесено в государственный реестр средств измерений России, иметь методику поверки; в пояснительной записке проекта отразить: расчет пропускной способности выбранного счетчика газа при выбранных значениях давления и расхода газа; обоснование рациональности выбора счетчика газа и его расположения; последовательность монтажа измерительных патрубков, счетчика газа и порядок запуска его в работу. рекомендовать систему телеметрии (на УУРГ с расходом более 16мЗ/час (типоразмер счетчика >0-16)), которая позволит: организовать в диспетчерской потребителя автоматизированный контроль за расходом газа; передавать сведения о расходах на диспетчерские пункты поставщика и ГРО, оснащенные телеметрией. Проектом предусмотреть: отключающие устройства на опусках к котлам; автоматизированные котлы; решение вопросов вентиляции, дымоудаления, естественного освещения, сигнализации: охранной, аварийной остановки котлов, загазованности поме щений, установки термоклапана. Проект должен быть разработан в соответствии с действующими техническими регламентами, нормативно-техническими и правовыми документами. Проект должен быть согласован с ООО «СВГК». Проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими право выполнения соответствующих видов работ. Предусмотренные проектом технические устройства и материалы должны иметь сертификаты соответствия, паспорта изготовителей, разрешение Ростехнадзора РФ на применение. Заключить договор с эксплуатационной организацией на осуществление технического надзора, приемку в эксплуатацию газопроводов и газового оборудования. Обеспечить техническую эксплуатацию газопроводов и газоиспользующего оборудования в соответствии с требованиями и нормами действующего законода тельства |
| 9. | Особые условия | Не предъявляются |

Составил:

Инженер управления

архитектуры и градостроительства

администрации г.о. Кинель					В.А.Сидоров