Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию дорожных знаков

В целях обеспечения бесперебойной и надежной работы средств организации дорожного движения (дорожных знаков) на территории городского округа Кинель оказать услуги по техническому обслуживанию  дорожных знаков в количестве 871 шт.

По техническому обслуживанию дорожных знаков регулярно с учетом сезона выполняется следующий комплекс работ:

| Наименование объекта | Комплекс услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| Дорожные знаки | - очистка и мойка дорожных знаков | При необходимости |
|  | - очистка дорожных знаков от снега | При необходимости |
|  | - разбрасывание снега вокруг стоек дорожных знаков | При необходимости |
|  | - восстановление вертикального положения стоек, щитков, при необходимости подтягивание или замена крепления | 7 дней |
|  | - устранение нарушения ориентации дорожных знаков | Знаки приоритета- 1 сутки; прочие знаки- 3 суток |
|  | - окраска дорожных знаков с тыльной стороны щитка, закрашивание, не снимая знак, царапин, слоев краски, деформированных на сгибах | Регулярно |
|  | - окраска стоек дорожных знаков | При необходимости, согласно ГОСТ 50597-93 |
|  | - обрезка веток деревьев (для улучшения видимости дорожных знаков) | При необходимости |

Требования к оказанию услуг: Порядок, объемы и содержание работ, определяются условиями Муниципального контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию объектов дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93, ГОСТ Р 52290-2004.

Прочие условия: Подрядчик должен обладать всеми необходимыми для выполнения контракта видами ресурсов, компетентностью, опытом работы в данной отрасли не менее 5 лет, квалификацией.

Условия финансирования: Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком ежемесячно, без авансирования, по факту выполнения работ с учетом результатов проверок качества, объемов и срока выполнения работ.  Перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика производится на основании счета-фактуры и акта выполненных работ после поступления финансовых средств из городского бюджета на расчетный счет Заказчика.

Период оказания услуг: с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года включительно.

Директор МУ «Управление ЖКХ»                                                                    И.А. Мальцев

Исп.   Скоробогатова С.А.

Шишмаров В.В.