Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию светофорных объектов

В целях обеспечения бесперебойной и надежной работы светофорных объектов на территории городского округа Кинель оказать услуги по их техническому обслуживанию.

Перечень светофорных объектов

| Месторасположение | Описание объекта |  | Тип (ламповый / светодиодный) |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Кинель, ул.Пушкина - ул.Шоссейная | Светофорный объект (автоматическая сигнализация безопасности движения), состоящий из 8 транспортных трехочковых светофоров, установленных на 4-х опорах | ламповый |
| г. Кинель, ул.Светлая - ул.Орджоникидзе | Светофорный объект (автоматическая сигнализация безопасности движения), состоящий из 8 транспортных трехочковых светофоров, установленных на 4-х опорах | ламповый |
| г. Кинель, ул.Светлая - ул.50 лет Октября | Светофорный объект (автоматическая сигнализация безопасности движения), состоящий из 8 транспортных трехочковых светофоров, установленных на 4-х опорах | ламповый |
| г. Кинель, ул.Д.Бедного - ул.50 лет Октября | Светофорный объект (автоматическая сигнализация безопасности движения), состоящий из 8 транспортных трехочковых светофоров, установленных на 4-х опорах | светодиодный |
| г. Кинель, ул.Д.Бедного - ул.Орджоникидзе | Светофорный объект (автоматическая сигнализация безопасности движения), состоящий из 8 транспортных трехочковых светофоров, установленных на 4-х опорах | ламповый |
| г. Кинель, ул.Чехова - ул.Маяковского | Светофорный объект (автоматическая сигнализация безопасности движения), состоящий из 8 транспортных трехочковых светофоров и 6 пешеходных светофоров, установленных на 4-х опорах | ламповый |
| г. Кинель, ул.Чехова - ул.Некрасова | Светофорный объект (автоматическая сигнализация безопасности движения), состоящий из 6 транспортных трехочковых светофоров и 4 пешеходных светофоров, установленных на 4-х опорах | светодиодный |
| г. Кинель, ул.Маяковского - ул.Д.Бедного | Светофорный объект (автоматическая сигнализация безопасности движения), состоящий из 8 транспортных трехочковых светофоров, установленных на 4-х опорах | ламповый |
| п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная | Светофорный объект (автоматическая сигнализация безопасности движения), состоящий из 4 транспортных трехочковых светофоров и 2 пешеходных светофоров, установленных на 2-х опорах | ламповый |
| п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная - ул.Тимирязева | Светофорный объект (автоматическая сигнализация безопасности движения), состоящий из 6 транспортных трехочковых светофоров и 4 пешеходных светофоров, установленных на 6-и опорах | ламповый |

По техническому обслуживанию светофорных объектов регулярно с учетом сезона выполняется следующий комплекс работ:

| Наименование объекта | Комплекс услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| Светофорные объекты | -техническое обслуживание транспортного светофора | 1 раз в месяц |
|  | -техническое обслуживание пешеходного светофора | 1 раз в месяц |
|  | - объезд и наружный осмотр светофорных объектов | 1 раз в 10 дней |
|  | - обеспечение круглосуточной бесперебойной работы светофоров | Постоянно |
|  | -проверка соответствия цикла работы светофоров заданному | 1 раз в 10 дней |
|  | - техническое обслуживание светофорных объектов и кабельных трасс | 1 раз в месяц |
|  | - техническое обслуживание контроллеров: проверка крепления клеммников в шкафу контроллера, осмотр монтажа контроллера | 1 раз в месяц |
|  | - выравнивание стоек, а в случае необходимости их замена | При необходимости |
|  | - замена перегоревших ламп в светофорах | В течение 24 часов |
|  | - обеспечение работы во взаимозависимых режимах всех светофоров, установленных на одном светофорном объекте | Постоянно |
|  | - ремонт, а в случае невозможности, замена светофорных модулей, поврежденных проводов и кабелей, поврежденных козырьков светофорных модулей, контроллеров | В течение трех суток |
|  | - обрезка веток деревьев (для улучшения видимости светофоров) | При необходимости |

Требования к оказанию услуг: Порядок, объемы и содержание работ, определяются условиями Муниципального контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию свтофорных объектов в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ 25695-91.

Прочие условия: Подрядчик должен обладать всеми необходимыми для выполнения контракта видами ресурсов, компетентностью, опытом работы в данной отрасли не менее 5 лет, квалификацией.

Условия финансирования: Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком ежемесячно, без авансирования, по факту выполнения работ с учетом результатов проверок качества, объемов и срока выполнения работ.  Перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика производится на основании счета-фактуры и акта выполненных работ после поступления финансовых средств из городского бюджета на расчетный счет Заказчика.

Период оказания услуг: с 01.01.2011 года по 30.06.2011 года включительно.

Директор МУ «Управление ЖКХ»                                                                    И.А. Мальцев

Исп.   Скоробогатова С.А.

Шишмаров В.В.