Техническое задание

поставка легкового (седан) автомобиля в количестве 1 ед.

Новый. Без пробега. Год выпуска не ранее 2010г.

Тип  кузова  - седан цвет «Белое облако»;

количество дверей  -  4;

ведущие  колеса  -  передние;

габаритные  размеры  длина/ширина/высота,   мм  - 4040/1700/1500;

объем  багажного  отделения,  л  - 400;

объем  топливного  бака  -  50  л;

пластмассовый модель впуска;

оцинкованные, детали  кузова;

ЭСУД;

система   питания   -   распределенный    впрыск;

рабочий   объем   1596   куб. см;

автоматическая регулировка привода сцепления

максимальная мощность   72 кВт

число   передач   в   КПП   -   5;

СУПБ;

Катколлектор;

Бессливная топливная магистраль;

Безопасность:

- брусья безопасности боковых дверей;

- подушка  безопасности   водителя и пассажира;

- инерционные  ремни  безопасности   (2   передних/3   задних);

- регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте;

- вакуумный усилитель тормозов повышенной размерности - 9"; вентилируемые дисковые тормоза передних колес;

- корректор света фар электрический;

- электрообогреваемое заднее стекло;

- блокировка линии выбора заднего хода;

- противоугонная сигнализация с ДУ

- иммобилизатор.

Интерьер:

- электронная комбинация приборов с функциями бортового компьютера, электронных часов и индикацией температуры наружного воздуха;

- ковры пола/багажника ворсованные;

- раздельное заднее сиденье;

- набивка  спинок  передних  сидений   из   ППУ;

- инструмент водителя; домкрат, ключ комбинированный колесный

- плафоны освещения вещевого ящика и багажника;

- противопыльное уплотнение салона и багажника;

Комфорт:

- Электростеклоподъемники передних и задних дверей;

- Электроблокировка замков дверей;

- Электронное регулирование уровня яркости подсветки приборов и символов;

- Сигнализаторы оставленных ключей зажигания, невыключенных габаритных огней, включенной передачи заднего хода, диагностика а/м;

Экстерьер:

- бамперы, окрашенные в цвет кузова;

- щитки передних крыльев (локеры);

- окраска "металлик" или "пастельная".

Основные конструктивные отличия:

- Рулевое управление с электроусилителем

- Подушка безопасности водителя и переднего пассажира

- Ремни безопасности передние с преднатягом

- Обивка сидений: бархат

- Обивка дверей: бархат

- Ковер спинки заднего сиденья

- Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом

- Контейнер для очков

- Кронштейн крепления груза в багажнике

- Блок освещения салона

- Зеркала противоослепляющие

- Электропривод и электрообогрев наружных зеркал

- Электростеклоподъемники задних дверей

- Обогрев передних сидений

- Зеркала наружние окрашены в цвет кузова

- Рамки дверей черного цвета (самоклеющая пленка)

- Фары противотуманные

- Молдинги

- Диски колес: литые R14

- Электронное управление климатической системой

- Климатическая система

- АБС

- Аудиоподготовка

Начальник

МУ «Служба эксплуатации

зданий и сооружений»                                    		          А.А. Калякин