Утверждаю:

Директор

МУ "Управление ЖКХ"

городского округа Кинель

Самарской области

____________ И.А. Мальцев

Техническое задание

на ямочный ремонт улично-дорожной сети

1. Цель и исходные данные:

Ямочный ремонт асфальтового покрытия улично-дорожной сети на территории городского округа  Кинель:

- ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, укатываемой асфальтобетонной смесью, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта – 854м2.

При выполнении ямочного ремонта улично-дорожной сети необходимо выполнить следующие виды работ:

- снятие деформированных асфальтобетонных покрытий;

- ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50  мм.

2. Требования к содержанию и расчету стоимости работ:

1. Стоимость работ определяется с использованием сметно-нормативной базы 2001 года по сборникам территориальных единичных расценок для определения стоимости строительно-монтажных работ в Самарской области (ТЕР-2001, ТЕРр-2001), Сборника средних сметных цен основные строительные ресурсы в РФ ССЦ, а также временных сметных норм и расценок на работы по летнему содержанию автомобильных дорог, индивидуальных элементных сметных норм и расценок на работы по ремонту автомобильных дорог с использованием новой техники и технологий, разработанных и утвержденных Министерством транспорта РФ (ВрСНиРс, ИЭСН), региональных индексов пересчета сметной стоимости строительства к ценам 2010 года, либо локально-ресурсным методом в текущих ценах.

2. Работы должны быть выполнены в полном объеме согласно сметному  расчету и учтены участником размещения заказа в предлагаемой смете на производство работ.

3. Снижение стоимости работ, производимое участником размещения заказа, должно быть указано по конкретным статьям: строительные, монтажные работы, оборудование, материалы, а также по структуре затрат: материалы, механизмы, заработная плата, накладные расходы, сметная прибыль и лимитированные затраты.

4. Не допускается снижение стоимости работ участником размещения заказа путем применения общего понижающего коэффициента к объемам выполняемых работ.

5. При формировании стоимости работ затраты на разработку сметной документации, авторский и технический надзор не учитывается.

3. Требования к качеству работ и оборудованию:

1. Высокое качество заделки дефекта, соответствующее показателям плотности, прочности, ровности и шероховатости основной части покрытия.

2. Технология и качество выполняемых работ должна удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП, ВСН 24-88).

3. Гарантийный срок службы - не менее 24 месяцев от даты подписания акта- приемки выполненных работ.

4. Наличие или доступность требуемых материалов, машин и установок для выполнения ремонта по выбранному методу.

5. Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. Должны быть предъявлены сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов.

4. Условия финансирования: Оплата за выполненные работы производится без авансирования, по факту выполнения работ.

5. Период выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 15.10.2010г. включительно.

Исполнитель: Заместитель директора Пятаков Ю.В.