Утверждаю

Главный  врач

МУЗ «Кинельсая ЦРБ»

_________ Сорока В.В.

Техническое задание

монтаж автоматической пожарной сигнализацией (АПС), системами  оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в филиале поликлиники МУЗ «Кинельская ЦРБ».

1. Наименование  объекта:

- здание филиала поликлиники МУЗ «Кинельская ЦРБ», расположенное по адресу: Самарская область,  г. Кинель, ул. Кооперативная, д. 45;

2. Источник финансирования – средства городского бюджета

3. Максимальная цена- 174 000.00 руб.

4. Требования  к  качеству  выполнения  монтажных  работ:

2.1. Работы по монтажу пожарной  сигнализации  и  системы  оповещения  о  пожаре  должны  быть  выполнены в  соответствии  с  требованиями:

- НПБ  104-03  «Системы  оповещения  и  управления  эвакуацией  людей  при  пожарах  в  зданиях  и  сооружениях»;

- РД  78.145-93  «Системы  и  комплексы  охранной,  пожарной  и  охранно-пожарной  сигнализации.  Правила  производства  и  приемки  работ»;

- ПУЭ  (Правила  устройства  электроустановок).

5. Наличие у участника размещения заказа лицензии на производственные работы по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

6. Основные  монтажные  задачи:

- выполнить  работы  по  монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре на объектах Заказчика в  соответствии  с   нормами  пожарной  безопасности;

- выполнить работы по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре на объектах Заказчика в  соответствии с условиями муниципального контракта и объемом работ;

- в  ходе  выполнения  работ  по  ремонту  пожарной  сигнализации  учитывать  расположение  подшивных  потолков,  светильников  и  иного  оборудования;

- осуществлять  работы  по  монтажу  пожарной  сигнализации  с  учетом  электропитания  оборудования  ПС;

- в  ходе  выполнения  работ  по  монтажу  системы  оповещения  людей  о  пожаре  учитывать  расположение  подшивных  потолков,  светильников и иного  оборудования.

7. Все работы производятся в условиях действующего учреждения и в строгом соответствии с условиями муниципального  контракта.

8. Подрядчик обязан в ходе работ обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности. Обеспечить  содержание в чистоте и уборку непосредственно прилегающих территорий.

9. Срок  гарантийного и технического обслуживания  автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре на объектах Заказчика устанавливается в течение 1 года с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (включая устранённые дефекты). Подрядчик по окончании работ предоставляет Учреждению гарантийные обязательства (договор на гарантийное обслуживание) на результаты выполненных работ.

Во всех пунктах дефектных ведомостей, касающихся применяемых материалов, содержащих указания на товарные знаки, следует читать «или эквивалент»; в отношении материалов, содержащих указания на товарные знаки импортного производителя, следует читать "или эквивалент" (у заказчика отсутствует информация о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом данного товара).

Дефектная ведомость

на устройство системы пожарной сигнализации

| № п/п | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, измерения | Ед. изм. | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Т | Установить пульт управления и контроля | шт. | 1 |
| 2 | М | Пульт контроля и управления c жидкокристаллическим индикатором С2000М | шт. | 1 |
| 4 | Т | Установить прибор приемно-контрольный на 20 лучей | шт. | 1 |
| 5 | М | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20м | шт. | 1 |
| 6 | Т | Установить прибор управления речевым оповещением | шт. | 4 |
| 7 | М | Блок речевого оповещения Соната-К | шт. | 4 |
| 9 | Т | Установить модуль речевого оповещения | шт. | 34 |
| 10 | М | Модуль речевого оповещения Сонат-3Л | шт. | 34 |
| 13 | Т | Установить блок бесперебойного питания | шт. | 2 |
| 14 | М | Источник бесперебойного питания: СКАТ-1200 без аккумулятора | шт. | 2 |
| 15 | М | Аккумуляторы: ЕР 7-12 | шт. | 8 |
| 16 | Т | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 128 |
| 17 | М | Извещатель пожарный дымовой:ИП-212-3СУ | шт. | 128 |
| 18 | Т | Извещатели ПС автоматические: злектро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт. | 6 |
| 19 | М | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИПР-И | шт. | 6 |
| 21 | Т | Световые настенные указатели для ламп накаливания | шт. | 7 |
| 22 | М | Оповещатель световой(табло световое):Молния-12В/24В | шт. | 7 |
| 23 | Т | Звонок | шт. | 1 |
| 24 | М | Оповещатель комбинированный светозвуковой:Маяк-12-КП | шт. | 1 |
| 37 | Т | Коробка ответвительная на стене | шт. | 30 |
| 38 | М | Коробка универсальная: УК-П | шт. | 12 |
| 41 | Т | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2.5 | м | 1740 |
| 42 | Т | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | м | 1740 |
| 43 | М | Кабель сигнальный КСПВГ многопроволочный с медными жилами, с оболочкой из ПВХ пластиката, мм:4x0, 2 | м | 200 |
| 44 | п/лист | Кабель с нормированным пределом огнестойкости (180мин) КПСЭ нг (А) FRLS : 2x0, 5 | м | 840 |
| 45 | п/лист | Кабель с нормированным пределом огнестойкости (180мин) КПСЭ нг (А) FRLS :4x0, 5 | м | 200 |
| 46 | п/лист | Кабель с нормированным пределом огнестойкости (180мин) КПСЭ нг (А) FRLS :2x0, 75 | м | 540 |
| 47 | Т | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах массой 1 м, кг, до: 1 | м | 10 |
| 48 | М | Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГнг, на напряжение 660 В, мм2:3х1, 5 | 1000 м | 0,01 |
| 49 | Т | Произвести необходимые измерения сопротивления изоляции | участок цепи | 2 |
| 53 | Т | Проложить кабель каналы для сетей пожарной сигнализации и оповещения. Проложить кабель-каналы для сетей охранной сигнализации | м | 1200 |
| 56 | М | Кабель-канал:15x10 | м | 1200 |
| 59 | Т | Проложить трубу для междуэтажного вертикального стояка | м | 40 |
| 60 | М | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие(неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 мм | м | 10 |

Ответственным представителем от учреждения назначается Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Мамиконян Г.Г..

Зам.главного врача

по хозяйственным вопросам  _______________________ Мамиконян Г.Г.