Утверждаю

Главный врач МУЗ «Кинельская ЦРБ»

___________________ Сорока В.В.

Техническое задание на поставку  автомобилей

ВАЗ  или эквивалент для МУЗ «Кинельская ЦРБ»

Количество: 1 шт. Новый.

Год выпуска: не ранее  2010  года.

| Тип кузова | Хэтчбэк |
| --- | --- |
| Количество дверей | 5 |
| Мест | 5 |
| Длина, мм | 4122 |
| Ширина, мм | 1650 |
| Высота, мм | 1402 |
| Масса собственная, кг | 970 |
| Полезная нагрузка, кг | 425 |
| Колесная база мм | 2460 |
| Колея передних колес | 1400 |
| Колея задних колес | 1370 |
| Ведущие колеса | Передние |
| Двигатель ВАЗ | 11183 |
| Рабочий объем куб. м | 1596 |
| Число клапанов | 8 |
| Максимальная мощность кВт | 60 |
| Максимальная мощность л.с. | 81.6 |
| Система питания | Распред. впрыск |
| КПП |  |
| Число степеней в коробке передач | 5 |
| Емкость топливного бака л. | 43 |
| Тормоза передние | дисковые |
| Тормоза задние | барабанные |
| Привод стояночного тормоза | тросовый |
| Привод сцепления | тросовый |
| Подвеска передняя | макферсон |
| Подвеска задняя | продольн.рыч. |
| Рулевое управление | реечное |
| шины | 175/70R13 |
| Рулевое колесо | 2110 |
| Панель приборов | 2114 |
| Комплектация |
| Электрообогреватель заднего стекла |
| Электроподъемники пер.дв |
| Электроблокировка замков дверей |
| Бамперы (оригинальные) |
| Обтекателей порогов |
| Колпаки колес |
| Спойлер багажника со стопсигналом |

Начальник автохозяйства                                               Лебедев В.В.