«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации городского

округа Кинель

_______________________ А.А.Прокудин

«___»_______________________ 2010 г.

Спецификация

СЕРВЕР новый не б/у в количестве 1 шт.:

Количество процессоров:	1 шт. Intel® Xeon® X3430 (4 ядра, 2.40 ГГц, 8 МБ L3, 95 Вт) или эквивалент

Количество ядер процессора:	4

Максимальная память:	8 ГБ

Слоты для памяти:	6 слотов DIMM

Память:	DDR3 RDIMM

Слоты расширения:	2

Сетевой контроллер:	2 порта 1Гб/с NC107i

Блок питания:	Без горячей замены 400 Вт

Внешние порты ввода-вывода: Последовательный – 1; устройство позиционирования – 1; клавиатура – 1; графический – 1 (сзади); Сетевой порт RJ-45 – 2; USB 2.0 – 7 (2 спереди, 1 внутри, 4 сзади)

Контроллер хранилища:	Smart Array B110i SATA RAID или эквивалент

Жесткий диск : 4 шт. SATA Entry 160 ГБ, 3 ГБ, 7200 об./мин, LFF (3,5") или эквивалент

Форм-фактор:	Rack 1U

Размеры: 550 х 950 х 200 мм

Вес: 9 кг

ПО удаленного управления: 1- Lights-Out 100 (LO 100i) Standard,

2-WindowsServer2008R2Standard/20CAL или эквивалент

ШКАФ для сервера новый не б/у в количестве 1 шт:

Масса нетто  89.09 КГ

Максимальная высота 1198.00 mm

Максимальная ширина 600.00 mm

Максимальная глубина 1070.00 mm

Масса брутто 106.82 КГ

Высота в упаковке  1350.00 mm

Ширина в упаковке 899.00 mm

Глубина в упаковке 1219.00 mm

Несущая способность (статическая нагрузка) 1363.64 КГ

Несущая способность (динамическая нагрузка) 1022.73 КГ

Минимальная глубина монтажа 191.00 mm

Максимальная глубина монтажа 915.00 mm

Высота аппаратурной стойки 24 юнит

Цвет Черный

Устройств на поддоне 1.00

Вертикальные стойки 16 gauge

Передняя дверца 16 gauge

Задняя дверца 18 gauge

Верхняя крышка 18 gauge

Направляющие, соответствующие стандарту EIA 14 gauge

Боковые панели 18 gauge

Соответствие требованиям UL 60950

Стандартная гарантия 5 лет на ремонт либо замену

Стандарты EIA-310-E

Соответствие экологическим нормам: RoHS,China RoHS,REACH: Contains No SVHCs

Кабельный органайзер новый не б/у в количестве 2 штук:

AR8425A	1U Horizontal Cable Organizer Black или эквивалент

Назначение 	- Приспособление для укладки, помогающее избегать натяжения кабелей, аккуратно укладывая их внутри шкафа или стойки.

Размеры	44 х 445 х 76 мм (В х Ш х Г )

Вес, кг	0.64

Комплектация	Включает руководство по инсталляции, монтажные компоненты

Дополнительная информация	Высота аппаратурной стойки: 1 юнит

Источник бесперебойного питания новый не б/у в количестве 1 шт:

Тип	:	интерактивный

Выходная мощность	:	2200 ВА / 1980 Вт

Время работы при полной нагрузке	:	5.2 мин

Время работы при половинной нагрузке	:	15.7 мин

Форма выходного сигнала	:	синусоида

Макс. поглощаемая энергия импульса	:	480 Дж

Количество выходных разъемов питания	:	9 (из них с питанием от батарей - 9)

Возможность установки в стойку	:	есть

Управление

Интерфейсы	:	USB, RS-232

Слот для дополнительных интерфейсов	:	есть

Батарея

Время зарядки	:	3 час

Возможность замены батарей	:	есть

Вход/Выход

На входе	:	1-фазное напряжение

На выходе	:	1-фазное напряжение

Входное напряжение	:	151 - 302 В

Выходная частота	:	47 - 53 Гц

Стабильность выходного напряжения	:	± 5 %

)

Отображение информации	:	светодиодные индикаторы

Звуковая сигнализация	:	есть

Защита от перегрузки	:	есть

Защита от высоковольтных импульсов	:	есть

Фильтрация помех	:	есть

Защита от короткого замыкания	:	есть

Дополнительная информация APC (SUA2200RMI2U)

Уровень шума	:	47 dB

Высота (в юнитах)	:	2 U

Физические параметры (нетто) APC (SUA2200RMI2U)

Размеры (нетто)	:	483x89x660 мм

Вес (нетто)	:	43.6 кг

Физические параметры (брутто) APC (SUA2200RMI2U)

Размеры (брутто, см)	:	98 x 60 x 26

Вес (брутто, кг)	:	51,5

Полка для 19” шкафа новая не б/у в количестве 1 шт:

Стационарная полка

шириной 465 mm,

глубиной 700 mm,

максимальная нагрузка 200 kg,

6 точек крепления

Ноутбук (для удаленного администрирования ЛВС) новый не б/у в количестве 1 шт:

Тип процессора	- Процессор Intel® Core™ i5-460M (2,53 ГГц, 3 МБ кэш-памяти L3) или эквивалент

Установленная операционная система: Подлинная Windows 7 Ultimate 64-bit или эквивалент

Чипсет -	Мобильный чипсет Intel® HM57 Express или эквивалент

Размеры и вес:

Вес без упаковки:	Начальный вес 2,97 кг

без оптического привода (вес зависит от конфигурации)

Размер без упаковки (Ш x Г x В)	41,1 x 26,6 x 2,82 см

Память:

Стандартное ОЗУ	DDR3 SDRAM 4 ГБ 1066 МГц

Слоты для памяти	2 слота SODIMM

хранение информации

Встроенные приводы	SATA II 500 ГБ, 7200 об./мин

Оптические приводы	DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe

Графика

Дисплей	Светодиодный дисплей HD+ 43,9 см (17,3") с антибликовым покрытием (1600 x 900)

Графика	ATI Mobility Radeon™ HD 4330 с 512 МБ выделенной видеопамяти или эквивалент

Дополнительные возможности

Порты	3 порта USB 2.0

1 комбинированный порт eSATA/USB 2.0

1 разъем VGA для внешнего монитора

1 разъем HDMI

1 вход для стереомикрофона

1 выход для стереонаушников/линейный

1 разъем для питания от сети переменного тока

1 порт RJ-45

1 порт RJ-11 (некоторые модели)

Слоты	1 Express Card/34

1 считыватель карт памяти;

Аудио	Аудио высокой четкости, стереодинамики, выход для стереонаушников/в линию, вход стереомикрофона, встроенный цифровой микрофон;

Встроенная фотокамера	Веб-камера 2 МП;

Клавиатура	Полноразмерная клавиатура;

Комплектация	панель ClickPad с поддержкой распознавания жестов: прокрутка, увеличение/уменьшение изображения и вращение с помощью двух пальцев;

Средства связи

Сетевой интерфейс	Realtek Ethernet (10/100/1000 NIC) или эквивалент;

Беспроводные технологии - комбинированный модуль Broadcom 802.11b/g/n 1x1 Wi-Fi и 2070 Bluetooth 2.1+EDR;

Установленное ПО: MS Office 2007 Pro Win32 Russian, Антивирус Касперского 2011 или эквивалент;

Питание и условия эксплуатации

Соответствие требованиям к КПД по энергии	ENERGY STAR®

Требования к питанию	Интеллектуальный адаптер переменного тока 90 Вт;

Тип батареи	8-элементная (73 Вт-ч) литиево-ионная батарея

Ресурс батарей	До 6 ч (8-элементная основная батарея)

Диапазон температур при эксплуатации	От 5 до 35° C

Наличие гарантии на  все поставляемое оборудование не менее 1 года.

Составил ______________ Д.Л. Богданов