Утверждаю

Главный врач МУЗ «Кинельская ЦРБ»

______________________Сорока В.В.

Техническое задание

На выполнение подрядных  работ на техническое перевооружение  котельной филиала поликлиники ЦРБ расположенной по адресу: г. Кинель, ул.Кооперативная, 46.

- Наименование выполненных работ:

Выполнением технического перевооружения котельной  предусмотреть;

Газоснабжение, автоматизацию газоснабжения,  установку газовых котлов             в количестве 2 котла марки КОНРАД 31.5, взамен существующих котлов КСТГ.

Выполнить работы по: вентиляции, дымоудаления, автоматизации установки электромагнитного клапана с сигнализаторами на метан и оксид углерода, с выводом сигнала на пульт к дежурному персоналу, установку термоклапанов, выполнить диспетчерскую связь.

- Место выполнения работ: Российская Федерация, Самарская область, городской округ Кинель, 446430, улица Кооперативная, 46.

- Срок выполнения работ до 01.10.2010 г.

- Выполнить следующие условия:

«Подрядчик» должен выполнить  работы  предусмотренные сметной документацией, находящейся у заказчика.

Котельная должна  соответствовать требованиям ПБСГиГ, СНиП.

Подключение произвести к существующему газопроводу низкого давления на вводе в котельную. Давление в точке подключения принять 180 мм. вод.ст.

- Общие требования выполнению работ:

Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований котировочной документации.

- Требования к качеству работ, в том числе технология производства  работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: Технические устройства применяемые на объекте должны иметь сертификаты соответствия, эксплуатационную документацию, разрешение Ростехнадзора на применение, а трубы сертификаты качества. Средства измерения должно быть внесено в государственный реестр средств измерения России, иметь методику проверки.

- Требования к безопасности выполняемых работ: Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, правил безопасности в газовом хозяйстве действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

- Порядок сдачи и приемки результатов работ: Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполняемых работ по форме № КС-2, КС-3, либо акта приемо-сдачи выполненных работ подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. Представить акты выполненных работ установленного образца. Приемку работ производить комиссией с участием представителей специализированных организаций имеющих лицензии на соответствующие работы.

- Требования по объему гарантий качества работ: В случае если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты скрытого характера в выполненных работах, которые е позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно    на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется «Подрядчиком» за свой счет в согласованный сторонами срок. При отказе «Подрядчика» от составления или подписания акта обнаружения дефектов, «Заказчик» составляет односторонний акт.

Работы производятся в действующем здании.

11. Охрана материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества «подрядчика» на период выполнения работ обеспечивается собственными силами.

12. «Подрядчик»  должен обеспечить складирование и уборку мусора.

13. При выполнении работ соблюдать требования изложенные в ПБ 12-368-00, СНиП 12.03-2001 «Техника безопасности в строительстве» и СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

14. Работу выполнить организацией имеющей лицензию, обеспечить сдачу реконструированной котельной филиалу «Кинельгоргаз».

15. Согласовать с заказчиком график производства работ.

16. Срок представления гарантий качества на выполненную работу:

3 года после подписания акта  приемки работ в эксплуатацию формы № КС-2..

17. Проектно-сметная документация находится у Заказчика.

Исполнитель                                                                   Ефимчук Н.И.

2-18-24.